滦平县旺财矿业有限责任公司

偏道子铁选厂技改项目

环 境 影 响 报 告 书

（征求意见稿）

建设单位：滦平县旺财矿业有限责任公司

环评单位：河北尚诺环境科技有限公司

2019年1月

目录

1概述	1

1.1项目由来及建设的特点	1

1.2环境影响评价过程简介	1

1.3相关情况分析判定	2

1.4主要环境问题	3

1.5环境影响报告书主要结论	4

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价目的及原则	11

2.3评价因子与评价标准	12

2.4评价工作等级和评价范围	19

2.5评价工作内容、评价重点	24

2.6环境保护目标	25

2.7产业政策及环境管理政策	26

3建设项目工程分析	31

3.1现有工程概况	31

3.2改建项目概况	31

4环境现状调查与评价	57

4.1自然环境现状调查与评价	57

4.2 区域污染源调查	65

4.4 环境质量现状监测与评价	65

5环境影响分析与评价	78

5.1施工期环境影响分析	78

5.2营运期环境影响分析	83

6环境保护措施及其可行性论证	89

6.1废气防治措施可行性分析	89

6.2废水防治措施可行性分析	90

6.3噪声治理措施可行性分析	91

6.4固体废物治理措施可行性分析	92

6.5 防渗治理措施可行性论证	92

6.6 生态治理措施可行性论证	93

7环境影响经济损益分析	95

7.1 经济效益分析	95

7.2 环境效益分析	95

7.3 社会效益分析	96

7.4 结论	96

8环境管理与监测计划	97

8.1 施工期环境管理	97

8.2 运营期环境管理	98

8.3 污染源监测	102

8.4 建设项目竣工环保验收内容	103

9结论与建议	107

9.1结论	107

9.2 建议	111

# 1概述

## 1.1项目由来及建设的特点

铁精粉是钢铁工业的基本原料。钢铁作为应用最普遍的结构材料，广泛应用于国民经济建设的各个领域，在将来一个长时期内不可能被其它材料全面取代。随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的持续快速推进，对钢铁的需求在相当长的一段时间内不会下降。而作为钢铁基本原料的铁精粉，国内产量过去、现在以及预测将来一段较长时间都远不能满足我国钢铁生产的需要。

铁矿资源是承德市滦平县支柱产业，铁矿石资源储量巨大，如何科学有效的开发好铁矿资源是目前值得重视的问题。如何降低生产成本，提高企业效益，减少尾矿的排放压力，已成为企业必须解决的问题。

滦平县旺财矿业有限责任公司结合当地产业发展政策和2020年工业经济发展规划，充分利用当地资源优势，抓住铁精粉市场需求机遇，进行资源整合。该公司在全面分析生产性能指标及企业生产实际能力的基础上对企业产能合理调整、产品结构调整，从生产源头上实现尾矿零排放，从而不仅提高了生产效率，还为企业增加了附加产品，从而不仅为企业本身带来更大的经济效益，更解决了铁选厂产生的尾矿与自然环境之间的矛盾。为企业优化升级起到积极的推动作用，同时也为滦平县工业经济做出积极的贡献。

铁矿资源是不可再生资源，需要坚持保护性开发，综合利用等可持续发展原则，通过技改建设将达到年产20万吨铁精粉、40万吨砂子、30万吨石子、10万吨沉淀泥；砂子、石子均可用于建筑行业，沉淀泥可用于造地及建筑材料使用。从原料铁矿石至成品铁精粉及附加产品（砂子、石子、沉淀泥）的整套生产工艺，实现了资源的综合开发利用，对生产用水实现循环利用，尾矿真正做到零排放，实现节能降耗，把环境影响降到最低。

## 1.2环境影响评价过程简介

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，偏道子铁选厂技改项目需要编制环境影响报告书。受滦平县旺财矿业有限责任公司委托，河北尚诺环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在现场调查、收集资料，分析了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《滦平县旺财矿业有限责任公司偏道子铁选厂技改项目环境影响报告书》，在环评审批机关批复后将作为项目建设和环境管理的依据。

## 1.3相关情况分析判定

（1）产业政策符合性

本项目工程内容和工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发改委令第21号)鼓励类、限制类或淘汰类项目，亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发〔2015) 7号)限制类或淘汰类项目，属允许类建设项目；项目生产规模和回采率符合国家及地方相关产业政策的要求。

- 相关规划符合性

经分析本项目符合国家《“十三五”生态环境保护规划》、《河北省生态环境建设规划》、 《河北省生态环境保护“十三五”规划》、《河北省矿产资源总体规划（2016-2020）》、 《承德市环境保护“十三五”规划（2016-2020）》、《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》、《滦平县环境保护“十三五”规划》矿产资源和生态功能规划要求。

- 选址合理性

①本项目为选矿项目，周边无自然保护区、重要水源保护区等环境敏感区域，选址不在滦平县生态保护红线区域内；

②项目施工生产过程中经采取各项污染防治措施后，根据预测结果分析，污染物预计能达标排放，项目对周围环境影响小；

③本项目无需设置大气环境防护距离，装卸场地卫生防护距离为50m，距离卫生防护距离最近的保护目标为项目西侧的偏道子小学，偏道子小学距卫生防护距离最近距离为70m，满足卫生防护距离要求。

（4）“三线一单”符合性

“三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

①生态保护红线

根据《河北省生态保护红线划定方案》，本项目未处于生态保护红线范围内。

②环境质量底线

评价区大气各监测点各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明大气质量较好，有一定环境容量；预测结果表明，正常工况下，评价区域各大气污染物对保护目标影响较小，均未出现超标现象。

项目生产废水主要为选矿用水，全部循环利用，不外排。工业场地设有办公室，配有防渗旱厕，并定期清掏用作农肥，生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，水量较少，就地泼洒抑尘，不外排。

因此，本工程的建设不会触及环境质量底线。

③资源利用上线

本项目建设生产过程中，主要利用的资源是铁矿石，水。项目原料为铁矿石，来源于滦平县及周边地区，资源丰富，原料供应有保障。项目生产用水为地表水，来自项目南侧滦河，项目已取得取水许可证，水资源供应有保障。因此，本工程的建设不会触及资源利用上线。

④环境准入负面清单

项目未列入国家、地方环境准入负面清单。

（5）清洁生产分析

本次清洁生产按照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294-2006）中的生产工艺装备水平、污染物指标等相关指标执行。对照标准对本项目的清洁生产水平进行分析，经分析本项目在清洁生产指标中，项目工艺装备已经达到HJ/T294-2006二级水平；电耗指标、水耗指标、金属回收率达到HJ/T294-2006一级水平；污染物产生指标达到HJ/T294-2006一级水平；废物回收利用达到HJ/T294-2006一级以上水平；环境管理要求达二级水平。本项目清洁生产水平达到国内先进水平。

## 1.4主要环境问题

本项目属于选矿项目，其环境影响要素以大气环境为主，同时对地下水环境、地表水环境、声环境和生态也有一定的影响，本项目在详细的工程分析基础上以项目污染防治、生态环境影响评价及生态保护措施为重点。

## 1.5环境影响报告书主要结论

本项目选址、规模、性质和工艺等均符合国家和地方有关的环境保护法律法规、标准、现行产业政策、规范要求以及土地利用规划、矿产资源规划和环境保护规划等相关规划，不属于滦平县生态保护红线区域内；清洁生产水平达到了国内先进水平，符合清洁生产要求；项目对污染物采取了合理、有效的治理措施，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改项目变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能；项目采取有效的生态保护及恢复措施，可有效地改善生态环境；项目具有良好的经济效益，可以推动当地经济的发展；根据建设单位开展的公众参与调查结论，被调查公众支持项目的选址和建设。在项目实施中严格落实各项环保治理措施和要求，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声防治法》1997.3.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）2016.11.7；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订）2016.7.2；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》，2007.10.28；

（12）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订；

（13）《中华人民共和国水法》，（2016年修订）2016.7.2；

（14）《中华人民共和国矿产资源法》1996.8.29；

（15）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10；

（16）《中华人民共和国野生动物保护法》2017.1.1。

### 2.1.2环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号）；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(中华人民共和国国务院国发[2005]39号，2005.12.3；

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号）；

（5）《建设项目环境保护分类管理名录》（2017.9.1）；

（6）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)；

（7）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号）；

（8）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知))(国发[2016]65号）；

（9）《资源综合利用目录(2003年修订)》(环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）；

（10）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发[2005]28号）；

（11）《关于加强自然资源开发生态环境保护监管工作的意见》(国家环保总局2004年）；

（12）《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(2013年2月16日国家发展改革委第21号令）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号）；

（15）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007.6.3；

（16）国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，2013.2.16；

（17）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号；

（18）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016.11.24；

（19）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）；

（20）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》环发[2013]104号；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办[2014]30号；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号；

（24）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》环办[2014]48号；

（25）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号；

（26）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2006]52号）；

（27）国家环境保护总局令第29号《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，2006.1；

（28）环发[2015]4号，关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，2015.1.8；

（29）河北省第十三届人民代表大会常务委员会《河北省水污染防治条例》，2018.5.31；

（30）河北省第十二届人民代表大会第四次会议《河北省大气污染防治条例》，2016.3.1；

（31）河北省第十届人民代表大会常务委员会《河北省环境保护条例》，2005.3.25；

（32）河北省第十二届人大常委会第十一次会议《河北省地下水管理条例》，2015.3.1；

（33）《河北省环境污染防治监督管理办法》河北省人民政府令[2008]第2号2008.3.5；

（34）河北省环境保护局冀环办发〔2007〕65号关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知，2007.5.30；

（35）河北省人民政府（冀政〔2007〕82号）《关于印发节能减排综合性实施方案的通知》；

（36）河北省环境保护局、省发改委等7部门联合发布冀环〔2007〕3号《关于加强环境保护促进污染减排的通知》；

（37）冀环管[2005]238号《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》，2005.9；

（38）河北省环境保护厅办公室文件冀环办发〔2010〕238号《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，2010.11.26；

（39）河北省环保局冀环评函[2008]21号《关于〈河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录〉限制建设项目执行中有关问题的解释》，2008.1.15；

（40）《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（冀政[2012]24号）；

（41）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中共河北省委、河北省人民政府2013年9月6日；

（42）《关于印发<河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》冀政办发[2015]7号；

（43）《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》(冀环评[2013]232号）；

（44）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）；

（45）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发[2014]165号）；

（46）河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十三五”规划》，冀政字[2017]10号，2017.3.7；

（47）冀政[2010]158号《河北省主要污染物排放权交易管理办法（试行）》，2010.12.28；

（48）冀政办[2012]16号《关于印发河北省实行最严格水资源管理制度实施方案的通知》，2012.8.2；

（49）冀环办发[2012]164号《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》，2012.7.25；

（50）冀环办发[2012]195号《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》；

（51）《关于印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的通知》（2017年3月23日）；

（52）《河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》（冀政发〔2017〕3号）；

（53）《关于进一步加强建设项目风险评价的通知》(河北省环境保护局冀环办发[2005]123号；

（54）《关于印发节能减排综合性实施方案的通知》(河北省人民政府[2007]82号，2007.8.14）；

（55）《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》(环发[2005]109号）；

（56）《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业、建设绿色矿山工作的指导意见》(国土资发[2010]119号）；

（57）《矿山地质环境保护规定》(国土资源部令第44号）；

（58）《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)的公告》（国土资源部2013年第21号）；

（59）《关于推进节能减排工作的意见》(河北省人民政府「2008] 11号2008.1.5 ）；

（60）《关于严格控制矿业资源开发加强生态环境保护的通知》（冀办传（2018）25号）；

（61）《关于印发<河北省矿产资源总体规划实施管理办法>的通知》(冀国土资发[2011]67号）；

（62）《河北省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于进一步加强和改进矿产资源管理工作意见的通知》(冀办字[2006]21号）；

（63）《河北省人民政府关于进一步加强矿产资源管理的若干意见》(冀政[2008] 76号）；

（64）《河北省人民政府关于印发河北省大气污染防治矿山环境治理攻坚行动方案的通知》(冀政函[2014] 46号）；

（65）中共承德市委、承德市人民政府关于印发承德市环境治理攻坚行动实施方案(2013-2017)的通知；

（66）《环境影响公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）；

（67）关于发布《环境影响公众参与办法》配套文件的公告 （生态环境部 公告 2018年 第48号）

### 2.1.3环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》(HJ/T394-2007) ；

（10）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005] 109号）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651-2013号）；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》；

（13）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）；

（14）《河北省用水定额》（DB13/T1161.1-3-2016）；

（15）《地下水环境监测技术规范》（ HJ/T 164-2004）；

（16）《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001)。

### 2.1.4相关规划

（1）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；

（2）《重金属污染综合防治“十二五”规划》；

（3）《河北省矿产资源总体规划》（2016-2020）；

（4）《河北省生态环境建设规划》；

（5）《河北省生态环境保护“十三五”规划》；

（6）《承德市环境保护“十三五”规划(2016-2020年)》；

（7）承德市重点水源涵养生态功能保护区规划；

（8）承德市生态功能区划；

（9）《滦平县土地利用总体规划（2010-2020年）》；

（10）《滦平县环境保护“十三五”规划》；

（11）《滦平生态县建设规划（2011-2030）》；

（12）《滦平县城乡总体规划（2013-2030）》；

（13）《滦平县环境保护“十三五”规划》；

（14）《承德市滦平县生态保护红线》。

### 2.1.5项目相关文件

- 滦平县旺财矿业有限责任公司偏道子铁选厂技改及尾矿砂综合利用项目可研。

（2）滦平县旺财矿业有限责任公司提供的其它工程技术资料。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过现状调查及收集资料，掌握项目厂址周围的自然环境、社会环境、生态环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，掌握项目主要污染源及排放量、排放规律和治理情况，确定污染因子、环境影响要素。

（3）通过环境质量现状监测，了解项目和周围环境质量状况，并预测、分析项目主要污染物排放对周围环境的影响程度和范围。

（4）从技术、经济角度分析项目拟采取的环境保护措施的可行性和合理性，必要时提出相应的替代方案，为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

（5）依照产业政策和清洁生产的要求，分析论述本工程采用的生产工艺的先进性，分析项目的清洁生产水平，在污染物达标排放的前提下，提出主要污染物排放总量控制目标的建议指标。

（6）依据国家法律、法规和产业政策，从工程特点、厂址、环境条件、环境影响等方面综合分析，从技术、经济角度分析本工程拟采用的污染治理措施的可行性，环境保护角度对项目的可行性作出明确结论，为环境管理部门决策、建设单位环境管理、环保设施设计提出科学依据。

### 2.2.2评价原则

建设项目环境影响评价应突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，应遵循以下原则：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

#### 2.3.1.1环境影响因素识别

根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，采用矩阵法对本项目施工期、营运期和闭矿区的主要环境影响要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1    环境影响要素的识别

| 时段 | 类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 声 环境 | 地形地貌 | 土壤植被 | 水土 流失 | 野生生物 |
| 施 工 期 | 地表土建施工 | -1D | -1D | / | -1D | -1C | -2C | -1C | -1D |
|  | 道路建设 | -1D | / | / | -1D | -1C | -1C | -1C | / |
| 运 行 期 | 矿石堆场 | -1C | / | -1C | -1C | -3C | -1C | -1C | -1C |
|  | 矿石运输 | -1C | / | -1C | -1C | / | -1C | / | -1C |
|  | 矿石加工 |  | -1C | / | -1C | / | / | / | / |
|  | 员工办公 | / | / | / | / | / | / | / | / |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

从表2.3-1中看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，存在短期或长期的正面和负面影响。施工期施工建设主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、地表水、地下水、声环境等自然环境及土地利用、地表植被、水土流失等生态环境，其中对自然环境的影响主要是短期的，对生态环境的影响是长期的。营运期生产过程中对环境空气、地表水、地下水、声环境、地表植被、水土流失产生不同程度负面影响。

#### 2.3.1.2评价因子筛选

根据项目识别出的环境因子，项目所在地区的环境特征，以及国家和地方环保标准规定的控制指标，筛选出的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2    评价因子一览表

| 时段 | 类别 | 项目 | 评 价 因 子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 污染源 | 颗粒物 |
|  |  | 影响分析 | 颗粒物 |
|  | 水环境 | 污染源 | COD、SS、氨氮 |
|  |  | 影响分析 | COD、SS、氨氮 |
|  | 声环境 | 污染源 | A声功率级 |
|  |  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 影响分析 | 废石、生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 影响分析 | 土地、植被、水土流失、景观 |
| 运营期 | 大气环境 | 污染源评价 | 颗粒物 |
|  |  | 现状评价 | SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、TSP、O3 |
|  |  | 影响分析 | TSP |
|  | 地表水环境 | 现状评价 | pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、氯化物、高锰酸盐指数、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、砷、汞、铜、锌 |
|  |  | 影响分析 | / |
|  | 地下水 | 污染源评价 | 铁、锰、铜、锌、镍、砷、汞、铬(六价)、镉、铅 |
|  |  | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、锌、铜、硫化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 影响分析 | 铅、镉 |
|  | 声环境 | 污染源评价 | A声功率级 |
|  |  | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 污染源评价 | 成品砂、尾矿砂、泥饼、生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 | 成品砂、尾矿砂、泥饼、生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 现状调查评价 | 土地利用、地形地貌、植被覆盖、野生动物、水土流失、景观 |
|  |  | 影响分析 |  |
| 闭矿区 | 生态环境 | 影响分析 | 植被、水土流失、景观 |

### 2.3.2评价标准

#### 2.3.2.1环境质量标准

- 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

- 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（5）土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）；

环境质量标准见表2.3-3。

表2.3-3    环境质量标准

| 环境要素 | 污染物 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 年平均 | 200μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 声环境 | LeqdB(A) | / | 2类 | 3类 | 4a类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  |  | 昼间 | 60dB(A) | 65dB(A) | 70dB(A) |  |
|  |  | 夜间 | 50dB(A) | 55dB(A) | 55dB(A) |  |
| 地表水 | pH | / | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
|  | COD | / | 20mg/L |  |
|  | BOD5 | / | 4mg/L |  |
|  | 石油类 | / | 0.05mg/L |  |
|  | 氨氮 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 溶解 氧 | / | 5mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | / | 6mg/L |  |
|  | 硫化物 | / | 0.2mg/L |  |
|  | 氟化物 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 氯化物 | / | 250mg/L |  |
|  | 铜 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 锌 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 铬（六价） | / | 0.05mg/L |  |
|  | 铁 | / | 0.3mg/L |  |
|  | 铅 | / | 0.05mg/L |  |
|  | 汞 | / | 0.0001mg/L |  |
|  | 镉 | / | 0.005mg/L |  |
|  | 锰 | / | 0.1mg/L |  |
|  | 砷 | / | 0.05mg/L |  |
| 地下水 | pH | / | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 氨氮 | / | 0.5mg/L |  |
|  | 硝酸盐 | / | 20mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 | / | 1mg/L |  |
|  | 挥发酚类 | / | 0.002mg/L |  |
|  | 氰化物 | / | 0.05mg/L |  |
|  | 砷 | / | 0.01mg/L |  |
|  | 汞 | / | 0.001mg/L |  |
|  | 铬（六价） | / | 0.05mg/L |  |
|  | 总硬度 | / | 450mg/L |  |
|  | 铅 | / | 0.01mg/L |  |
|  | 氟化物 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 镉 | / | 0.005mg/L |  |
|  | 铁 | / | 0.3mg/L |  |
|  | 锰 | / | 0.1mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | / | 1000mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | / | 3.0mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | / | 250mg/L |  |
|  | 氯化物 | / | 250mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | / | 3.0个/L |  |
|  | 细菌总数 | / | 100个/mL |  |
|  | 铜 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 锌 | / | 1.0mg/L |  |
|  | 镍 | / | 0.02mg/L |  |
|  | 总磷 | / | 0.2mg/L |  |
|  | 硫化物 | / | 0.02mg/L |  |
|  | 石油类 | / | 0.05mg/L |  |
| 土 壤 | pH | ＞7.5 | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值 |
|  | Cd | ≤0.6 |  |  |
|  | Hg | ≤3.4 |  |  |
|  | As | ≤25 |  |  |
|  | Pb | ≤170 |  |  |
|  | Cr | ≤250 |  |  |
|  | Cu | ≤100 |  |  |
|  | Ni | ≤190 |  |  |
|  | Zn | ≤300 |  |  |
|  | As | ≤60 | 重金属和无机物 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |
|  | Cd | ≤65 |  | mg/kg |  |
|  | Cr | ≤5.7 |  | mg/kg |  |
|  | Cu | ≤18000 |  | mg/kg |  |
|  | Pb | ≤800 |  | mg/kg |  |
|  | Hg | ≤38 |  | mg/kg |  |
|  | Ni | ≤900 |  | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | 挥发性有机物 | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 |  | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 37 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  | mg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  | mg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  | mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 |  | mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 |  | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 |  | mg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 |  | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 |  | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 |  | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 |  | mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  | mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 |  | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 | 半挥发性有机物 | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 |  | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  | mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 |  | mg/kg |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |  | mg/kg |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 |  | mg/kg |  |

#### 2.3.2.2污染物排放标准

（1）废气：施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。营运期颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB2866l-2012)中表5、表7排放浓度限值要求。

表2.3-4　 　大气污染物排放标准　      单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物 | 浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
| 运营期 | 颗粒物（有组织） | 20 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值 |
|  | 颗粒物（无组织） | 1.0 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放浓度限值 |

（2）废水污染物排放及回用标准

（2）废水排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（CB/T18920-2002）道路清扫、消防用水及城市绿化用水水质标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）再生水用作工艺与产品用水水质标准，具体标准值见表2.3-5。

表2.3-5  回用水质标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | — | 《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T19923-2005) 工艺与产品用水水质标准 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
| 3 | COD | ≤60 |  |  |
| 4 | 氨氮 | ≤10 |  |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 7 | 石油类 | ≤1 |  |  |
| 8 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 9 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 10 | pH | 6～9 | — | 《城市污水再生利 城市杂用水水质》 (GB/T18920-2002) 道路清扫、消防水质标准 |
| 11 | 溶解性总固体 | ≤1500 | mg/L |  |
| 12 | 氨氮 | ≤10 |  |  |
| 13 | pH | 6～9 | — | 《城市污水再生利 城市杂用水水质》 (GB/T18920-2002) 城市绿化用水水质标准 |
| 14 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
| 15 | 氨氮 | ≤20 |  |  |

（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值见下表。

表2.3-6    工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | dB(A) | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 夜间 | dB(A) | 50 |  |

表2.3-8    建筑施工场界环境噪声排放限值(Leq[dB(A)])

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（4）固废标准

固体废物危险性鉴别执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007、5085.3-2007），见表2.3-9。固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

表2.3-9  危险废物鉴别标准       浓度单位：mg/L

| GB5085.1-2007 腐蚀性鉴别 | 当pH≥12.5或pH≤2.0时，该废物是具有腐蚀性的危险废物 |
| --- | --- |
| GB5085.3-2007 浸出毒性鉴别标准 | 浸出液中任何一种危险成分含量超过下列浓度限值，则该废物是具有浸出毒性特征的危险废物。 |
|  | 1 | 铜（以总铜计） | 100 |
|  | 2 | 锌（以总锌计） | 100 |
|  | 3 | 镉（以总镉计） | 1 |
|  | 4 | 铅（以总铅计） | 5 |
|  | 5 | 总铬 | 15 |
|  | 6 | 铬（六价） | 5 |
|  | 7 | 汞（以总汞计） | 0.1 |
|  | 8 | 铍（以总铍计） | 0.02 |
|  | 9 | 钡（以总钡计） | 100 |
|  | 10 | 镍（以总镍计） | 5 |
|  | 11 | 砷（以总砷计） | 5 |
|  | 12 | 硒（以总硒计） | 1 |
|  | 13 | 无极氟化物（不包括氟化钙） | 100 |
|  | 14 | 氰化物（以CN－计） | 5 |
|  | 15 | 烷基汞 | 不得检出 |
|  | 16 | 总银 | 5 |

## 2.4评价工作等级和评价范围

### 2.4.1评价等级

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的规定，结合该项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级如下：

#### 2.4.1.1大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型对项目产生的污染物进行估算预测，计算公式：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。估算模式评价因子和评价标准选取见表2.4-1。

表2.4-1   估算模式环境质量标准选取

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 1h | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准24小时平均浓度限值的三倍 |
| 2 | TSP | 1h | 900 |  |

最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。本环评采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行计算，计算参数见表2.4-2。

表2.4-2a   大气环境影响评价AERSCREEN模型点源计算参数

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |
| 点源 | 117.634291 | 40.959423 | 409.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 5.31 | PM10 | 0.178kg/h |

表2.4-2b    大气环境影响评价AERSCREEN模型面源计算参数

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |
| 矩形面源 | 117.633041 | 40.958898 | 407.0 | 73.44 | 130.45 | 10.0 | TSP | 1.13kg/h |

表2.4-2c    大气环境影响评价AERSCREEN模型其他参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.0 °C |
| 最低环境温度 | -30.0 °C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价等级的分级判据见表2.4-3。本项目污染物评价等级结果见表2.4-4。

表2.4-3   大气环境影响评价工作等级的确定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.4-4  主要大气污染物最大地面浓度占标率计算结果及评价等级结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900.0 | 84.189 | 9.3543 | / |
| 点源 | PM10 | 450.0 | 374.6 | 83.2444 | 850.0 |

综合以上分析，根据表2.4-4中大气污染物最大地面浓度占标率计算结果判定，厂区颗粒物最大落地浓度占标率最大为83.244%，并且Pmax>10%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为一级。

#### 2.4.1.2水环境评价等级

（1）地表水环境评价等级

拟建项目生产用水循环使用，生活盥洗废水可直接泼洒抑尘；该项目无废水排放。依据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定及地面水环境影响评价工作等级确定要求，确定仅对地面水环境进行简要影响分析。

（2）地下水环境评价等级

1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610- 2016）附录A确定项目区域内建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。地下水环境影响评价行业分类表见表2.4-5。

表2.4-5地下水环境影响评价行业分类表

| 行业 | 环评类别 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- |
| G黑色金属 | -- | -- |
| 42、采选(含单独尾矿库) | 报告书 | 排土场、尾矿库I类，选矿厂II类，其余IV类 |

本项目为铁矿选矿项目，属于附录A中的G类黑色金属采选，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目属于II类项目。

2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-6。

表2.4-6  地下水环境敏感程度分级判据

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a.“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

矿区位于偏道子村中部，不在集中式地下水引用水源保护区、准保护区范围和准保护区以外的补给径流区内，不在国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区内，亦不在特殊地下水资源保护区以及以外的分布区等环境敏感区，下游有分散式居民饮用水井（一家一井供水方式）。根据地下水环境敏感程度划分，项目所在区域地下水环境属于较敏感。

②评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-7。

表2.4-7   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

③评价工作级别确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.3声环境评价等级

本项目所处区域声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区，项目通过采取完善的噪声控制措施和距离衰减后，预计敏感点环境噪声增加值小于3dB(A)，受影响人口基本不发生变化。

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中噪声环境影响评价级别划分原则，并结合工程实际情况，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.4生态环境评价等级

（1）占地范围

本项目占地面积5.984km2，2km2<占地面积<20km2。

（2）区域环境

根据现场踏勘，矿区及周围区域无自然保护区、世界文化、自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，项目影响区域属一般区域。本项目开采不会导致矿区土地利用类型发生明显改变。

（3）评价等级判定

《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中关于生态影响评价等级划分的要求见表2.4-8。

表2.4-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地(水域)面积 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

综合以上分析，根据生态影响评价工作等级划分表，确定本项目的生态环境影响评价等级为三级。

### 2.4.2评价范围

表2.4-9     各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 厂界边界外延2.5km范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 影响分析 | -- |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 以矿区及其可影响的下游区域作为核心区，外延至水文地质单元边界，约为22.57km2 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 矿区及周边500m范围 |

## 2.5评价工作内容、评价重点

### 2.5.1评价内容

根据本项目建设内容、工程特点，确定环境影响评价内容为：概述、总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论与建议。具体内容见表表2.5-1。

表2.5-1   评价主要内容

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 介绍项目由来，建设项目特点，环境影响评价过程，分析判定相关情况，主要环境问题及影响，环境评价结论。 |
| 2 | 总则 | 评价依据等相关法律法规和技术规范，确定评价重点、评价因子、评价等级及评价范围，列取环境质量标准及污染物排放标准，确定环境保护目标。 |
| 3 | 工程分析 | 详细介绍项目工程概况、生产工艺及排污节点、主要影响因素、污染物排放量、提出污染物防治措施及生态保护措施。 |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 介绍项目区域自然环境、社会环境概况，分析与项目相关规划及环境功能区划，进行区域污染源调查。环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量现状监测与评价以及生态环境现状调查与评价。 |
| 5 | 环境影响预测与评价 | 分析施工期废气、废水、噪声、固废对环境的影响，提出合理有效的防治措施。分析运营期环境空气、声环境、地下水影响评价，地表水、固体废物、爆破环境影响评价、土壤污染影响分析及重金属、放射性污染控制影响分析;生态环境影响预测评价;环境风险分析;预测项目对环境的影响情况，说明影响程度、影响范围。针对闭矿期的环境影响因素，分析闭矿期项目对环境的影响，并提出相应的保护措施。 |
| 6 | 环境保护措施及其可行性论证 | 分析论证项目实施后采取的污染防治措施及生态保护措施的可行性。 |
| 7 | 环境影响经济损益分析 | 环保设施内容及投资估算、经济效益、社会效益及环境效益 |
| 8 | 环境管理与监测计划 | 提出项目的环境管理和监测计划，列出污染物排放清单、“三同时”验收一览表及环境监理工作内容 |
| 9 | 环境影响评价结论 | 给出项目建设可行性结论和建议 |

### 2.5.2评价重点

根据本项目特点、污染物排放情况及对环境产生的污染程度，结合项目周围环境现状，确定本次评价工作重点为:在进行详尽的工程分析的基础上，以项目污染防治、生态环境影响评价及生态保护措施为重点。

## 2.6环境保护目标

评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源。根据工程性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表2.6-1。

表2.6-1  环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏道子村（东） | -81.1 | 112.67 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 二类 | 东 | 95 |
| 2 | 偏道子村（西） | -775.65 | 202.73 | 居民 |  |  | 西 | 278 |
| 3 | 偏道子小学 | -121.52 | 957.04 | 师生 |  |  | 西 | 80 |
| 4 | 小梁金家村 | -1460.97 | -66.02 | 居民 |  |  | 东南 | 630 |
| 5 | 小东沟村 | 252.63 | -1183.83 | 居民 |  |  | 东南 | 830 |
| 6 | 吴营村 | 252.63 | -1233.83 | 居民 |  |  | 东南 | 2060 |
| 7 | 石虎沟 | 1003.03 | 510.14 | 居民 |  |  | 西南 | 1270 |
| 8 | 蓝旗村 | -1905.78 | -109.38 | 居民 |  |  | 西南 | 1480 |
| 9 | 东沟村 | 1366.76 | -79.49 | 居民 |  |  | 西南 | 2965 |
| 10 | 下洼子村 | 851.22 | -2126.7 | 居民 |  |  | 西北 | 1260 |
| 11 | 姜营子村 | -1158.63 | -2291.08 | 居民 |  |  | 西北 | 1970 |
| 12 | 黄营子村 | 923.1 | 1819.02 | 居民 |  |  | 西北 | 2410 |
| 13 | 东窑沟村 | 2255.88 | 585.48 | 居民 |  |  | 西北 | 440 |
| 14 | 河西村 | -1905.78 | -109.38 | 居民 |  |  | 北 | 1660 |
| 15 | 苍碾沟门 | 1366.76 | -79.49 | 居民 |  |  | 东北 | 1570 |
| 16 | 河东村 | 851.22 | -2126.7 | 居民 |  |  | 东北 | 1910 |
| 17 | 南马圈子 | -1158.63 | -2291.08 | 居民 |  |  | 东北 | 2680 |

## 2.7产业政策及环境管理政策

### 2.7.1 产业政策

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订版）》，未对铁矿开采行业提出限制、淘汰要求，因此，项目不属于限制类建设项目，为允许类建设项目，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订版）》相关要求。同时项目亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发〔2015) 7号)限制类或淘汰类项目，属允许类建设项目；项目生产规模和回采率符合国家及地方相关产业政策的要求。

### 2.7.2 规划符合性分析

2.7.2.1 《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）

文件要求①强化涉重金属工业园区和重点工矿企业的重金属污染物排放及周边环境中的重金属监测，加强环境风险隐患排查，向社会公开涉重金属企业生产排放、环境管理和环境质量等信息。本项目为铁精矿选矿项目，不涉及重金属。②全面整治历史遗留尾矿库，本项目原有尾矿库一座，已封场，不存在遗留问题。③加强矿山地质环境保护与生态恢复。严格实施矿产资源开发环境影响评价，建设绿色矿山。加大矿山植被恢复和地质环境综合治理，开展病危险尾矿库和“头顶库”（1公里内有居民或重要设施的尾矿库）专项整治，强化历史遗留矿山地质环境恢复和综合治理。推广实施尾矿库充填开采等技术，建设一批“无尾矿山”（通过有效手段实现无尾矿或仅有少量尾矿占地堆存的矿山），推进工矿废弃地修复利用。本项目只针对选厂进行分析，采取将单独进行环境影响评价，本选厂尾矿均进行综合利用，无尾矿存在。综上，本项目符合国家《“十三五”生态环境保护规划》要求。

2.7.2.2 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）(HJ651-2013)》

1、矿山大气污染防治

（1）矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB 3095标准要求。

（2）矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染：

①采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。

②勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。

③矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。

④矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。

2、矿山水污染防治

①充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。

本项目运营过程中各粉尘排放经预测均可满足相应标准要求；选矿作业中所用设备均配备粉尘收集或降尘设施，矿物和矿渣运输道路进行硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场采取防止风蚀和扬尘等措施。选矿废水均循环利用，不外排，可见，本项目满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）(HJ651-2013)》相关要求。

2.7.2.3 《河北省矿产资源总体规划（2016-2020）》

《河北省矿产资源总体规划（2016-2020）》要求严格执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》，严格执行矿山“三率”考核制度，强化矿产资源开发“三率”的管理和监督检查，促使矿山企业开发矿产资源达到“三率”标准。到2020年，矿山开采回采率、选矿回收率、综合利用率达到开发利用方案设计要求的矿山数量占矿山总数的90%以上。提高固体废弃物综合利用率。本项目为选矿项目，废矿综合利用率打100%，符合《河北省矿产资源总体规划（2016-2020）》要求。

2.7.2.4 《承德市矿产资源总体规划（2011-2015）》

本项目为铁矿选矿项目，对比 《承德市矿产资源总体规划（2011-2015）》，属于鼓励矿种，且不在划定的禁采和限采开采区内，符合相关要求。

2.7.2.5《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》

根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区总面积8015.92km2，涉及丰宁县、围场县、隆化县、滦平县、承德县、平泉县、兴隆县、宽城县、双滦区、双桥区，共8县2区。其中，滦平县重点水源涵养生态功能区总面积1077.74km2，包括安纯沟门、平坊乡、付家店、火斗山乡、马营子乡、巴克什营镇、两间房乡、邓厂乡、长山峪镇、付营子乡、五道营子乡。

本项目位于滦平县张百湾镇，不属于承德市重点水源涵养生态功能区，符合规划的相关要求。

2.7.2.6《滦平生态县建设规划（2011-2030）》

根据《生态功能区划暂行规程》，三级区划界时，应注意生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等的一致性，故本区划结合生态环境敏感性与生态服务功能重要性评价的结果，进行空间分析，将3个生态亚区细分为9个生态功能区。具体生态功能区划方案见表2.7-3。

表2.7-3  生态功能区划方案

| 功能区代码及名称 | 涉及滦平县范围 |
| --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |
| Ⅰ冀北及燕山山地生态区 | Ⅰ-Ⅱ1冀北山地森林生态亚区 | Ⅰ-Ⅱ1-Ⅲ1西沟乡特色林果生态功能区 | 西沟乡 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ1-Ⅲ2滦平北部水土保持与矿山修复生态功能区 | 红旗镇、小营乡 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ1-Ⅲ3滦平南部水源涵养与生态旅游生态功能区 | 两间房乡、涝洼乡和巴克什营镇的一部分 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ1-Ⅲ4滦平中部水源涵养生态功能区 | 马营子乡、火斗山乡、安纯沟门乡、平坊乡、邓厂乡和巴克什营镇的一部分 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ1-Ⅲ5滦平西部生态农业发展生态功能区 | 五道营子乡、虎什哈镇和付家店乡 |
|  | Ⅰ-Ⅱ2城市规划发展亚区 | Ⅰ-Ⅱ2-Ⅲ1中心城区新兴产业示范及宜居生态功能区 | 滦平镇、大屯乡 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ2-Ⅲ2滦平东部绿色产业发展生态功能区 | 金沟屯镇、张百湾镇 |
|  | Ⅰ-Ⅱ3燕山山地南部林果生态亚区 | Ⅰ-Ⅱ3-Ⅲ1白草洼生物多样性保护生态功能区 | 长山峪镇、付营子乡的一部分 |
|  |  | Ⅰ-Ⅱ3-Ⅲ2长山峪镇、付营子乡林果生态功能区 | 长山峪镇、付营子乡的一部分 |

本项目位于滦平县张百湾镇，属于Ⅰ-Ⅱ2-Ⅲ2滦平东部绿色产业发展生态功能区。本项目周围无水源保护区、自然保护区等生态高敏感区，生产废水全部循环利用不外排；经预测，项目废气、噪声均能实现达标排放。

因此，本项目符合《滦平生态县建设规划（2011-2030）》中的相关要求。

2.7.2.7《滦平县城乡总体规划（2013-2030）》

本项目位于滦平县张百湾镇，周围无水源保护区、自然保护区等生态高敏感区，项目生产废水全部循环利用不外排，不会对矿区南边的滦河水质造成影响。符合生态功能区域有关加快绿色矿山生态建设要求。

2.7.2.8《滦平县环境保护“十三五”规划》

文件要求严厉整治矿山扬尘污染，落实矿区生态环境修复与治理，优化矿产资源产业开发布局，严格执行《承德市矿产资源总体规划》，凡列入禁止勘查区范围的矿产资源一律禁止开采。高速公路、铁路两侧和城市周边矿山等产生扬尘的企业必须采取严格的防治措施，减少扬尘污染。加强矿山企业矿区、场区、尾矿库的环境管理，逐步安装视频装置，实施在线监管。按照绿色矿山标准，开展矿山企业生态环境综合整治，编制矿山生态环境保护与恢复治理方案，并认真组织实施。

鼓励使用箱式运输车或增设遮盖物的运输方式，改善运输道路路况，减少运输过程的抛洒。加强硬化地面、及时洒水、道路两侧绿化等措施，控制车辆运输装卸过程中产生的扬尘。

本项目是铁矿选矿项目，选矿作业中所用设备均配备粉尘收集或降尘设施，矿物和矿渣运输道路进行硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场采取防止风蚀和扬尘等措施。选矿废水均循环利用，不外排。符合《滦平县环境保护“十三五”规划》相关要求。

2.7.2.9《滦平县土地利用总体规划（2010-2020年）》

根据《滦平县土地利用总体规划（2010-2020年）》中“表14 滦平县重点建设园区、矿山项目表”可知，本项目的用地为滦平县重点项目用地，文件明确在西洼子、周台子等村重点发展铁矿开采、选矿及旅游业，故本项目符合《滦平县土地利用总体规划（2010-2020年）》要求。

2.7.2.10《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规划〔2017〕248号）

《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》包含了康保县、尚义县、张北县、沽源县、丰宁满族自治县以及围场满族蒙古族自治县六县的国家重点生态功能区产业准入负面清单，本项目位于承德市滦平县，不在《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》内，不受该文件限制。

2.7.2.11《承德市滦平县生态保护红线》

根据本项目与承德市滦平县生态保护红线分布图叠加可知，本项目用地不占用生态保护红线区。因此项目建设与《承德市滦平县生态保护红线》相符合。

# 3建设项目工程分析

## 3.1现有工程概况

滦平县旺财矿业有限责任公司原为滦平乌龙铁选厂，《滦平乌龙铁选厂建设项目环境影响报告书》于2004年12月23日通过了承德市环境保护局的审批，审批文号：承环监管函[2004]第219号；于2008年8月7日通过了承德市环境保护局的验收，验收文号：承环验[2008]35号。该选厂已于2012年停产，尾矿库于2013年闭库。滦平乌龙铁选厂整合后改名为滦平县旺财矿业有限责任公司；地址：滦平县张百湾镇偏道子村；经济类型：有限责任公司；建设规模：年处理原矿量100万吨。

## 3.2改建项目概况

### 3.2.1项目基本情况

1、项目名称：滦平县旺财矿业有限责任公司偏道子铁选厂技改项目。

2、建设地点：项目位于滦平县张百湾镇偏道子村，中心地理坐标为：东经：117 °38'3.17"，北纬：40 °57'33.93"。

3、建设单位：滦平县旺财矿业有限责任公司。

4、建设性质：改建。

5、建设规模：设计年处理原矿量100万吨。

6、工程投资：工程总投资为2000万元，其中环保投资为147万元。

7、产品方案：年产25万吨铁精粉。

8、劳动定员及工作制度：劳动定员30人，年工作330天，每日2班，每班12小时。

9、占地面积：6604.3m2。

### 3.2.2项目平面布置图及周边关系

根据工艺、运输要求和场地实际情况，项目总平面布置主要由破碎车间、球磨车间、原料库、铁精粉库、尾砂库、强力过滤机车间、脱泥罐、清水池、办公区等组成，平面布置见附图3；项目厂区东部为原料库和尾砂库，球磨车间位于北部，破碎车间紧邻原料库，位于原料库西部，内布置破碎机、中间仓及输送皮带，铁精粉库北部紧邻球磨车间，东部紧邻破碎车间，强力过滤机车间、浓密池、清水池及泵房位于厂区西部；办公区位于厂区东南部，厂区大门设在南厂界，门口设有地磅。

### 3.2.3项目建设内容

购置安装球磨、磁选等设备，建设原矿堆场、球磨车间、皮带机通廊等及相关的配套设备设施，年处理铁矿石100万吨。项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铁矿石处理 生产线 | 本项目设有一条生产线，年处理铁矿石100万吨，采用破碎-筛分-球磨-磁选-过滤的生产工艺，年产品位66%的铁精粉30万吨；生产设备主要包括颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、球磨机、高频筛、磁选机、过滤机等。 |
| 辅助工程 | 办公生活用房 | 新建办公用房150m2，砖混结构，共一层。 |
|  | 生产辅助用房 | 新建磅房1座，建筑面积均为20m2，砖混结构。 |
|  | 储运工程 | 新建原料库、尾砂库，铁精粉库，建筑面积分别为300m2、280m2、330m2，2m混凝土基础+单层彩钢结构。 |
| 公用工程 | 供水 | 生产用水引自滦河水；生活用水由厂区自备井提供 |
|  | 供电 | 项目用电由当地变电站提供，厂区有一座880kv变压器 |
|  | 供暖 | 本项目生产车间不需要供暖，办公室采用空调进行取暖 |
| 环保工程 | 大气污染治理 | ①项目原料库、铁精粉库、尾砂库均设置围挡，物料转运设置封闭的皮带通廊，设置喷雾抑尘装置，减少颗粒物无组织排放。 ②破碎、筛分、中转工序产生的颗粒物引入离线清灰脉冲布袋除尘器进行处理，风量为60000m3/h，处理后经20m排气筒排放，共设置1套离线清灰脉冲布袋除尘器。 ③厂区出入口设置洗车平台，包括沉淀池（2m×2m×2.5m）、清水池（2m×2m×2.5m）和洗车平台（8m×3.5m）。 |
|  | 废水污染治理 | 项目生产废水经脱泥罐沉淀处理后循环使用； 洗车平台洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；喷雾抑尘用水蒸发；盥洗废水水质简单泼洒抑尘。 |
| 环保工程 | 噪声防治 | 将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础，风机安装隔声罩、泵类安装软连接。 |
|  | 固废处理 | 一般固废：成品砂、尾矿砂、脉冲袋式除尘器产生的除尘灰外售建材厂综合利用，泥饼填坑铺路。 生活垃圾：送环卫部门指定地点统一处理。 |

### 3.2.4生产设备

项目主要生产设备见表3.2-2。

表3.2-2  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料机 | 3m×0.9m | 1 |
| 2 | 鄂式破碎机 | 600×900 | 1 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 200S | 1 |
| 4 | 锤式破碎机 | 1315 | 2 |
| 5 | 中转仓 | 50t | 1 |
| 6 | 干选机 | 1.5m×0.8m | 1 |
| 7 | 球磨机 | 1645 | 1 |
| 8 | 皮带输送机系统 | 800mm | 1套 |
| 9 | 渣浆泵 | 4寸 | 3 |
| 10 | 清水泵 | 3寸 | 1 |
| 11 | 磁选机 | 2m×1.5m | 1 |
| 12 | 磁选机 | 1.6m×0.9m | 1 |
| 13 | 磁选机 | 1.8m×0.9m | 1 |
| 14 | 振动筛 | 6m×1.5m | 2 |
| 15 | 高频振动筛 | 2.8m×2.4m | 1 |
| 16 | 捞砂机 | 直径3.3m | 1 |
| 17 | 脱泥罐 | 直径6m，高7.5m | 2 |
| 18 | 脱水筛 | 3.8m×2m | 1 |
| 19 | 浓密池 | Φ25m | 1 |
| 20 | 清水池 | 27m×24m×2.4m | 1 |
| 21 | 压滤机 | 200m2 | 1 |
|  | 合计 |  |  |

### 3.2.5项目主要原辅材料及能源

（1）技改后选厂主要原辅材料消耗情况见表3.2-3。

表3.2-3  技改后选厂主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高品位铁矿石 | 10万t/a | 平均品位30%，部分来自自有矿山，部分外购 |
| 2 | 低品位铁矿石 | 90万t/a | 平均品位17%，部分来自自有矿山，部分外购 |
| 3 | 水 | 483660m3/a | 生产用水引自滦河水；生活用水由厂区自备井提供 |
| 4 | 电 | 518.76万kWh/a | 项目用电由当地变电站提供，厂区有一座880kv变压器 |

（2）选矿工艺技术指标

项目进厂高品位铁矿石品位为30%，低品位铁矿石品位为17%，粒径约40cm，年处理量100万吨；产品铁精粉品位为66%，产量为25万吨，有关选厂设计工艺指标见下表：

表3.2-4   选矿工艺技术指标一览表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 原矿 | 万吨 | 100 |
| 原矿品位 | % | 高品位30；低品位17 |
| 原矿平均粒径 | cm | 40 |
| 原矿含水率 | % | 7 |
| 铁精粉产量 | 万吨 | 25 |
| 铁精粉品位 | % | 66 |
| 产品含水率 | % | 15 |
| 金属回收率 | % | 90.2 |
| 电耗 | kWh/t | 5.19 |
| 水耗 | m3/t矿 | 0.48 |
| 废水产生量 | m3/t矿 | 0 |
| 工业水重复利用率 | % | 96.25 |
| 尾矿综合利用率 | % | 100 |

### 3.2.6 配套工程

3.2.6.1 给排水系统

（1）给水系统

本项目生产用水引自滦河水；生活用水由厂区自备井提供，项目总用水量为1612.2m3/d(483660m3/a)，其中新鲜水用量为70.2m3/d(21060m3/a)，循环水用量为1542m3/d(462600m3/a)。

①项目生产用水量为1600m3/d(480000m3/a)，主要用于球磨、磁选等工序。其中循环用水1540m3/d(462000m3/a)，补充新鲜水60m3/d(18000m3/a)，循环利用率约96.25%。

②喷雾抑尘用水：成品库、原料库等喷雾抑尘用水为7m3/d（2100m3/a）。

③生活用水主要为职工盥洗用水，参考《河北省用水定额（DB13/T1161.3-2016）》的用水标准，职工生活用水以40L/人·d计，项目职工30人，则职工生活用水量为1.20m3/d。

④项目在厂区出入口设置洗车平台清洗运输车辆，车辆冲洗用水量为4m3/d（1200m3/d），洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池内（2m×2m×2.5m），经沉淀后的洗车废水流入清水池内（2m×2m×2.5m），清洗及沉淀过程随车辆带走及蒸发损耗水量为2m3/d（600m3/d），循环水量2m3/d（600 m3/d），补充新水量2m3/d（600m3/d）。

（2）排水系统

项目生产废水循环使用不外排；职工生活污水产生量以生活用水量的80%计，则职工生活污水量为0.96m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；喷雾抑尘用水全部蒸发损耗或混于物料中，不外排；因此项目无外排废水。

项目给排水情况见表3.2-5，给排水平衡图见图3.2-1。

表3.2-5   项目给排水情况一览表  单位m3/d

| 项目 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨磁选 | 1600 | 60 | 1540 | 60 | 0 |
| 喷雾抑尘 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 洗车 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 职工生活 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |
| 合计 | 1612.2 | 70.2 | 1542 | 70.2 | 0 |

3.2.6.3 供电系统

项目用电由当地变电站提供，厂区有一座880kv变压器。

3.2.6.4 供热系统

本项目生产车间不需要供暖，办公室采用空调供暖。

### 3.2.7 物料平衡

项目物料平衡图见表3.2-6。

表3.2-6       项目物料平衡一览表       单位：t/a

| 输入项 | 输出项 |
| --- | --- |
| 1 | 铁矿石 | 1000000 | 1 | 铁精粉 | 250000 |
|  |  |  | 2 | 成品砂 | 349825 |
|  |  |  | 3 | 尾矿砂 | 370690 |
|  |  |  | 4 | 泥饼 | 28000 |
|  |  |  | 5 | 外排粉尘 | 1.485 |
|  |  |  | 6 | 除尘灰 | 1483.515 |
| 合计 | 1000000 |  | 合计 | 1000000 |

该项目铁平衡表见表3.2-7。

表3.2-7     原料铁含量平衡表       单位：t

| 类型 | 种类 | 重量 | 品位% | 铁含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 高品位铁矿石 | 100000 | 30 | 30000 |
|  | 低品位铁矿石 | 900000 | 17 | 153000 |
| 输入合计 | 1000000 | — | 183000 |
| 输出 | 铁精粉 | 250000 | 66 | 165000 |
|  | 成品砂 | 349825 | 2.0 | 7007.1 |
|  | 尾矿砂 | 370690 | 2.72 | 10082.8 |
|  | 泥饼 | 28000 | 2.72 | 761.6 |
|  | 外排粉尘 | 1.485 | 20 | 0.15 |
|  | 除尘灰 | 1483.515 | 20 | 148.35 |
| 输出合计 | 1000000 | — | 183000 |

### 3.2.8项目生产工艺流程及排污节点

3.2.8.1 项目生产工艺流程

（一）矿石加工生产线生产工艺流程

（1）原料装卸与储存：进厂铁矿石首先堆放于厂区内原堆库内，铁矿石的粒径约为40cm左右。

排污节点：原料卸车、转运、储存过程中产生的粉尘，运输车辆产生的噪声。

（2）加料：生产时由自卸货车将铁矿石送入料仓内的给料机，自给料机落入颚式破碎机内。

排污节点：铲车运输过程、给料产生的噪声、落料过程产生的粉尘。

（3）粗破：铁矿石首先进入鄂式破碎机进行粗破，被破碎成直径15cm左右的碎石块，破碎机出口与皮带传送机相接，经过破碎后的铁矿石落在皮带上。

排污节点：鄂破过程产生的粉尘、噪声以及除尘器收集的除尘灰。

（4）筛分：粗破后的矿石由皮带输送机输送至振动筛进行筛分，筛下物(≤3cm)直接通过皮带输送至锤式破碎机进行细碎；筛上物(>3cm)首先通过皮带输送至圆锥破碎机进行中碎，中碎后通过皮带输送机送至锤式破碎机进行细碎。

排污节点：筛分、锤破过程产生的粉尘、噪声以及除尘器收集的除尘灰。

（5）细破：本项目设置一套锤式破碎机进行细破，细破后的矿石粒径约为1.5cm左右，经过细破后的铁矿石落在皮带输送机上，由皮带输送机送至下一道工序。

排污节点：细破过程产生的粉尘、噪声以及除尘器收集的除尘灰：皮带输送过程产生的噪声。

（6）干磁选：皮带输送机的末端设置有磁辊，通过磁辊实现矿石与毛石的分离。选出来的矿石通过皮带输送至矿石中转仓：毛石进入振动筛进行筛分，实现石渣(>6mm)和砂子(<6mm)的分离。

排污节点：干磁过程、筛分过程、皮带输送机产生的粉尘、噪声以及除尘器收集的除尘灰。

（7）毛石处理：由上述振动筛分离出的石渣通过皮带进入细破工序，细破后为成品沙；振动筛分离出的沙子进入捞砂机，通过脱水筛实现沙子与水的分离，脱出来的水分进入脱泥罐，尾矿砂通过皮带进入料库。

排污节点：磁选机、高频振网筛、捞砂机、皮带输送机等产生的噪声。

（8）矿石处理

①球磨：输送至中转仓内的矿石进入球磨机进行球磨，入料同时加水，湿式球磨后的粉矿浆经磨头筛筛分后，粒径符合要求的（≤3mm）粉矿浆由渣浆泵打入一级磁选，不符合要求的粉矿由输送机回送至球磨机进一步球磨至符合要求。

排污节点：输送机、皮带输送机、球磨机产生的噪声。

②一级磁选：经过球磨的粉矿浆首先进行一级磁选，此工序设置1台磁选机，粗选出来的粉矿进入高频筛，尾矿浆进入捞砂机进一步处理。粗选出来的粉矿通过料管进入高频筛进行筛分，符合粒度的筛下物粉矿浆进入下一级磁选工艺，不符合粒度的筛上物粉矿浆通过料管进入上一级球磨机重新硏磨，球磨后的粉矿浆回到一级磁选工序。

排污节点：磁选机、高频筛、球磨机运行过程中产生的噪声，一级磁选过程

中产生的尾矿浆。

③二级、三级磁选：该工序磁选机串联式组合，设置2台磁选机。依次经过二级、三级磁选，实现铁精矿与尾矿的分离。经磁选下来的铁精粉进入铁粉池，脱水后的铁粉由皮带输送机输送至成品库存储待售，本项目铁精粉存放时间较短，约为1-2天。磁选后的尾矿浆进入捞砂机进一步处理。

排污节点：磁选机运行过程产生的噪声以及磁选过程产生的尾矿浆。

（9）尾矿浆处理

一级磁选、二级磁选、三级磁选产生的尾矿浆进入捞砂机，经管道流入脱水筛，脱水筛产生的废水进入尾矿干排工艺。

排污节点：脱水筛、泵类运行过程产生的噪声。

（10）尾矿干排系统工艺流程

尾矿干排工艺主要设备有渣浆泵、压滤机，主要设施有脱泥罐、清水池。本企业按照工艺物料走向，将干排工艺设在厂区西侧，设置2座脱泥罐（直径6m，高7.5m，位于厂区西侧）、1座清水池（体积1555.2m3，27m×24m×2.4m，位于厂区西侧、脱泥罐北侧）。

工艺简述如下：

尾矿浆通过管道由渣浆泵泵入第一个脱泥罐内，经沉降后，流入第二个脱泥罐内，上清液溢流进入清水池循环使用，底泥由渣浆泵打入压滤机进行压滤，压滤后即为泥饼，可用于造地铺路，泥饼暂存于压滤间。

排污节点：压滤产生的污水及设备运行过程产生的噪声。

本项目工艺流程图如下：

3.2.8.2 项目排污环节

表3.2-8   项目产排污节点汇总表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 车辆运输 | 颗粒物 | 运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区地面全部硬化，洒水降尘、保持清洁；设置洗车平台 | 达标排放 |
|  | 料仓 | 颗粒物 | 料仓密闭 |  |
|  | 颚式破碎 | 颗粒物 | 经集气罩收集后送入脉冲式布袋除尘器处理+20m排气筒 |  |
|  | 筛分 | 颗粒物 |  |  |
|  | 圆锥破碎 | 颗粒物 |  |  |
|  | 锤式破碎 | 颗粒物 |  |  |
|  | 中转仓 | 颗粒物 |  |  |
|  | 皮带运输 | 颗粒物 | 封闭皮带通廊 |  |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 设置围挡，加装喷雾抑尘装置 |  |
|  | 铁精粉库 | 颗粒物 | 设置围挡，加装喷雾抑尘装置 |  |
|  | 尾矿砂库 | 颗粒物 | 设置围挡，加装喷雾抑尘装置 |  |
|  | 成品砂库 | 颗粒物 | 设置围挡，加装喷雾抑尘装置 |  |
| 废 水 | 球磨 | 尾矿浆 | 尾矿浆经捞砂机脱水筛脱出后进脱泥罐，沉淀后清水回用于生产 | 循环利用，不外排 |
|  | 磁选 |  |  |  |
|  | 洗车 | 废水 | 沉淀池沉淀后回用 |  |
|  | 喷雾抑尘 | 废水 | 蒸发损耗 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 废水 | 产生量小，水质简单直接泼洒抑尘 | 不外排 |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 基础减振、封闭彩钢车间隔声 | 达标排放 |
|  | 运输车辆、铲车 | 噪声 | 加强管理，定期检修 |  |
| 固废 | 除尘器 | 除尘灰 | 外售建材厂综合利用 | 妥善处置 |
|  | 生产过程 | 成品砂 | 外售至建材厂 |  |
|  |  | 尾矿砂 | 外售建材厂综合利用 |  |
|  |  | 泥饼 | 填坑铺路 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点统一处理 |  |

### 3.2.9 项目营运期污染源核算

3.2.9.1 废气

本项目生产过程中废气污染物主要为颗粒物，主要来自原料及成品运输、装卸、储存、转运过程无组织排放的颗粒物；矿石破碎、筛分、中转过程产生的粉尘。

（1）有组织排放颗粒物

本项目在矿石破碎、筛分及中转过程中会产生大量颗粒物，根据生产设备的分布情况，拟配套设置1套脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘器处理后由20m高排气筒排放。

生产车间内主要产尘节点为颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓。颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓均设置集气罩和集尘管道，经收集的废气通过管道引入一套脉冲布袋除尘器，除尘风机风量60000m3/h，废气净化后经20m高排气筒排放。本项目集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99.9%。

①本项目粗破工序颗粒物产生量为0.2kg/t矿石，中破工序颗粒物产生量为0.3kg/t矿石，细破工序颗粒物产生量为0.5kg/t矿石；粗破量为100万t/a，中破量为筛分后不满足粒径要求的矿石，根据建设单位提供数据，筛上物约为筛分量的70%，故中破量为70万t/a，1#细破量为100万t/a，2#细破量为35万t/a。经计算，粗破、中破、细破的产生量分别为200t/a、210t/a、500t/a、175t/a。

②筛分过程产生的颗粒物参照《采石场大气污染物源强分析研究》（资源调查与环境第24卷第4期；2003；2897-294），筛分工序产生的颗粒物为筛分量的0.02%，1#振动筛产生量为200t/a，2#振动筛产生量为100t/a。

③类比其他资料，中转仓入料、出料过程产生的颗粒物为原料量为0.01%。所有矿石均需经过筛分、进中转仓，故经计算，中转过程粉尘产生量为100t/a。

表3.2-9  废气（颗粒物）产排污节点一览表

| 工序 | 废气处理方式 | 废气处理量及处理效率 | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | mg/m3 |
| 颚式破碎机 | 颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓均设置集气罩和集尘管道，经收集的废气通过管道引入一套脉冲布袋除尘器，废气净化后经20m高排气筒排放 | 60000m3/h，99.9% | 200 | 3125 | 1.411 | 2.969 | 20 |
| 1#振动筛 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 圆锥破碎机 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 1#锤式破碎机 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2#振动筛 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2#锤式破碎机 |  |  | 175 |  |  |  |  |
| 中转仓 |  |  | 100 |  |  |  |  |

（2）无组织排放颗粒物

本项目无组织排放颗粒物主要为车间未收集颗粒物、原料、固废及成品卸车、储存、转运过程中产生的颗粒物，成品装车、储存、转运过程中产生的颗粒物，砂石料装车、储存、转运过程中产生的颗粒物。库房设置围挡，库房及车间内留有装卸场地及车辆行驶道路，皮带建设封闭廊道。另外在原料库、成品砂库、铁精粉库、尾矿砂库设置喷雾抑尘装置，定期向料堆喷水，并在原料卸车过程中增加喷淋次数；受料仓的入料口封闭，并设置喷雾抑尘装置，在投料过程中进行喷雾抑尘。

车间设置喷雾抑尘装置，车间未收集颗粒物通过采取洒水抑尘等措施降低粉尘无组织排放浓度，经类比，产生量为7.4t/a。

本项目铁精粉、尾矿砂及成品砂均不在厂区内长期储存，但铁精粉、尾矿砂及成品砂在堆存过程随着水分的蒸发含水率降低，成品堆表面干燥的物料会产生少量的颗粒物。

为防止车辆外带泥土对外界环境的影响，需在厂区入口设置洗车平台。企业按要求在厂区入口设置洗车平台，洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后的洗车废水流入清水池内，回用于运输车辆清洗。

原料、产品装卸、存储、转运扬尘产生量参照环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行计算。

①装卸、运输物料过程扬尘排放系数

物料装卸、运输过程扬尘排放系数Eh的估算采用公式(1)进行计算。

…………… 公式(1)

式中：

Eh——为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki——物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表10中TSP的粒度乘数为0.74。

u——地面平均风速，m/s。

M——物料含水率，%，根据企业提供数据，原料矿石含水率为7%，废石含水率7%，铁精粉含水率可达15%，尾矿砂含水率15%。

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。原料、产品堆存在封闭库房内、库房内设置喷淋装置，物料装卸时喷淋抑尘，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，原料库、成品库TSP控制效率为95%。

物料装卸过程颗粒物排放系数Eh计算参数及结果：原料卸料0.004344、废石装料0.004344、铁精粉装料0.001494、尾矿砂装料0.001494。

②堆场风蚀扬尘排放系数

堆场风蚀扬尘排放系数Ew的计算方法用下式计算：

……………………………公式(2)

式中：

Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。

ki——物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表13中TSP的粒度乘数为1.0。

n——料堆每年受扰动的次数。

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式(3)求得。

……公式(3)

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。

u*——摩擦风速，m/s。计算方法见公式(4)。

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的表15中铁矿石的阈值摩擦风速，为6.3m/s。

…………………公式(4)

式中：

u(z)——地面风速，m/s。

z——地面风速检测高度，m，为10m。

z0——地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。本次计算取0.2。

项目原料成品堆存过程颗粒物排放系数Ew计算参数及结果见表3.5-4。

表3.2-10    颗粒物排放系数Ew计算参数及结果

| 项目 | u(z)(m/s) | z(m) | z0(m) | u*(m/s) | ut*(m/s) | Pi(g/m2) | Ew(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料堆存 | 9.1 | 10 | 0.2 | 0.93 | 6.3 | 0 | 0 |
| 尾矿砂和泥饼堆存 | 9.1 | 10 | 0.2 | 0.93 | 6.3 | 0 | 0 |
| 成品砂库 | 9.1 | 10 | 0.2 | 0.93 | 6.3 | 0 | 0 |
| 铁精粉堆存 | 9.1 | 10 | 0.2 | 0.93 | 6.3 | 0 | 0 |

u(z)取值为滦平县气象统计资料中的最大小时平均风速，根据此风速计算堆场风蚀扬尘排放系数Ew为0，则在其他气象条件下的Ew也为0。

③堆场扬尘源中颗粒物总排放量

堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

………… 公式(2)

式中：

WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见(1)。

m——每年物料装卸总次数，按照原料、成品砂、产品铁精粉、尾矿砂堆存过程年装卸料总次数为5714次、1905次、3810次、4220次。

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，项目运输车辆载重35t。

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2。

AY——料堆表面积，m2。

原料库、成品库颗粒物排放量计算参数及结果见表3.6-2。

表3.2-11  物料堆存过程颗粒物排放量计算参数及结果

| 位置 | 项目 | Eh(kg/t) | m(次) | GYi(t) | Ew(kg/m2) | AY(m2) | WY(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 原料 | 0.004344 | 5714 | 35 | 0 | 4644 | 0.87 |
| 成品砂库 | 成品砂 | 0.004344 | 1905 | 35 | 0 | 1522 | 0.29 |
| 铁精粉库 | 铁精粉 | 0.001494 | 3810 | 35 | 0 | 992 | 0.20 |
| 尾矿砂库 | 尾矿砂 | 0.001494 | 4220 | 35 | 0 | 1087 | 0.22 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.58 |

综上，无组织颗粒物产生量为8.98t/a，经估算颗粒物无组织排放浓度为0.0101-0.05386mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中粉尘无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。

3.2.9.2废水

（1）生产废水：生产工艺用水主要为球磨和磁选工序用水，其中循环用水1540m3/d(462000m3/a)，补充新鲜水60m3/d(18000m3/a)，循环利用率约96.25%，生产工序产生的含尾矿浆废水经捞砂机、脱水筛脱水后，再排入脱泥罐处理，上清液排入清水池，回用于本项目生产工序不外排。

（2）喷雾抑尘用水：项目生产过程定期喷雾抑尘，用水量为7m3/d（2100m3/a），喷雾抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。

（3）车辆冲洗水：项目车辆冲洗用水量为4m3/d，洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后的洗车废水流入清水池内，清洗及沉淀过程随车辆带走及蒸发损耗水量为2m3/d，循环水量2m3/d，补充新水量2m3/d。废水经沉淀后循环利用，不外排。

（4）生活污水：项目不设食堂、浴室，厕所为旱厕，生活污水主要为职工盥洗废水，职工生活污水产生量以生活用水量的80%计，则职工生活污水量为0.96m3/d，产生量小，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

综上所述，本项目无废水排放。

3.2.9.3噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、振动筛、高频筛、皮带机、水泵、风机等生产设备运行产生的噪声，噪声源强为70~100dB(A)。

对于固定声源，项目设备选用低噪声设备，各种设备均置于封闭车间内，生产设备基础加装减震垫，可降噪10dB(A)，各设备置于封闭的单层彩钢结构生产车间内，可降噪10dB(A)，泵类设置软连接；对于运输车辆等流动声源，由于噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机主要在库房和生产车间内装卸运送物料，装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。采取上述隔声降噪措施后，可综合降噪20dB(A)以上。

项目噪声源强及治理措施见表3.2-12。

表3.2-12          项目主要噪声源及治理措施一览表

| 设备名称 | 单台设备声级值/dB(A) | 台(套)数 | 运行情况 | 治理措施 | 降噪效果/dB(A) | 治理后单台设备声级值/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给料机 | 80 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构，加装隔声罩 | 25 | 75 |
| 鄂式破碎机 | 100 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构，加装隔声罩 | 25 | 75 |
| 圆锥破碎机 | 100 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构，加装隔声罩 | 25 | 75 |
| 锤式破碎机 | 100 | 2 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构，加装隔声罩 | 25 | 75 |
| 皮带输送机 | 70 | 1套 | 全运行 | 置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 50 |
| 振动筛 | 90 | 2 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 70 |
| 球磨机 | 95 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 75 |
| 高频筛 | 80 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 60 |
| 风机 | 85 | 1 | 全运行 | 风机加装隔声罩，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 65 |
| 干选机 | 75 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 磁选机 | 75 | 3 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 渣浆泵 | 75 | 3 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 脱水筛 | 75 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 清水泵 | 75 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间采用单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 捞砂机 | 80 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间为单层彩钢结构 | 20 | 55 |
| 压滤机 | 75 | 1 | 全运行 | 设备基础加装减震垫，置于封闭车间内，车间为单层彩钢结构 | 20 | 55 |

3.2.9.4 固废

本项目产生的一般固体废物主要包括废石、尾矿砂、泥饼、除尘器收集的除尘灰、生活垃圾。

（1）一般固体废弃物

①成品砂、尾矿砂、泥饼：根据物料平衡计算，成品砂产生量为349825t/a，尾矿砂产生量为370690t/a，泥饼产生量为28000t/a，均为第I类一般工业固废，尾矿砂、成品砂暂存于料库，定期外售至建材厂综合利用，泥饼外运造地铺路。

②布袋除尘器收集的除尘灰产生量为1483.515t/a，集中收集后外售至建材厂。

（2）生活垃圾

职工生活过程中产生生活垃圾，生活垃圾主要是废纸、果皮等，按每人每天产生0.5kg计算，产生量为4.95t/a，袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。

表3.2-13      固体废物处置一览表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 是否为危废 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿砂 | 干选、磁选 | 否 | 370690 | 0 | 综合利用 |
| 2 | 成品砂 | 干磁选 | 否 | 349825 | 0 | 综合利用 |
| 3 | 除尘灰 | 布袋除尘 | 否 | 1483.515 | 0 | 综合利用 |
| 4 | 泥饼 | 尾矿干排 | 否 | 28000 | 0 | 填坑铺路 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | 4.95 | 0 | 集中收集，送环卫部门指定地点 |

3.2.9.5非正常工况分析

当停电或除尘器布袋损坏故障时，本项目破碎机、筛分机、中转仓等存在颗粒物非正常排放的可能性，其排放量最高可达187.5kg/h，每年按最大两次，对周边大气环境将产生一定程度不良影响。为避免上述非正常排放的发生，本项目采用双路供电，并加强日常对除尘器设备及布袋的维护，避免非正常排放的发生，事故时及时发现，采取措施可将环境影响降到最低。

3.2.9.6物料运输过程中对周边环境的影响

本项目矿石、铁精粉、尾矿砂等运输过程中会对道路两侧的大气、声环境造成一定影响。主要为物料扬尘以及车辆噪声对周围环境的影响。

项目厂区内及厂区外运输道路采用水泥混凝土硬化，运输车辆要求全部采用苫布覆盖，厂区内并设置红外控制全自动洗车系统，减少车身粉尘携带量，同时对厂内运输道路采取洒水抑尘、定期清扫等措施，减少运输过程产生的无组织颗粒物。本项目运输路线两侧较近的敏感点为偏道子村，运输车辆从偏道子村南道路行驶，不穿村庄，同时要求运输车辆在临近村庄通过时减速行驶，禁止鸣笛，对敏感点噪声影响较小。

### 3.2.10清洁生产分析

清洁生产通常是指产品在生产过程和预期消费中，既合理利用自然资源，把对人类和环境的危害降至最小，又能充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。其内涵为：

（1）自然资源和能源利用的合理化：突出的反映在节约能源，节约原材料，利用无毒无害原材料，循环利用物料等；

（2）经济效益最大化：反应在不断提高生产效率，降低生产成本，增加产品和服务的附加值。要实现经济效益最大化，必须采用高效生产技术和工艺，提高产品质量，降低物耗和能源消耗；

（3）对人类和环境危害最小化：即把生产活动对环境负面影响降低到最小。为此，企业生产应减小有毒有害物料的使用、采用少废无废生产技术和工艺、使用可回收物料、合理利用产品功能、延长产品寿命，以实现经济效益和环境效益的和谐统一。

3.2.10.1 清洁生产水平控制

根据《清洁生产标准铁矿采选行业》（HJ/T294-2006），按照清洁生产的一般要求，同时考虑到铁矿采选行业的特点，从装备要求、资源能源利用指标、污染物产量指标、废物回收利用指标和环境管理要求5个指标分析论证项目清洁生产水平。

3.2.10.2 与行业清洁生产标准对比分析

本项目与《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）进行对比分析，结果见表3.2-14。

表3.2-14    项目清洁生产水平指标对比情况

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 级别 |
| 一、工艺装备要求 |
| 破碎筛分 | 采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的处理量较大，效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的旋回、鄂式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的处理量较大，效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 二级 |
| 磨矿 | 采用国际先进的处理量大、能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备 | 采用国内先进的处理量较大、能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备 | 采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备 | 采用国内先进的处理量较大、能耗较低、效率较高的磨机 | 二级 |
| 分级 | 采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备 | 采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备 | 采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备 | 采用国内先进的分级效率较高的高频筛 | 二级 |
| 选别 | 采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备 | 采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备 | 采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备 | 国内高效磁选机 | 二级 |
| 二、资源能源利用指标 |
| 金属回收率（%） | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 90.2 | 一级 |
| 电耗(kW.h/t) | ≤16 | ≤28 | ≤35 | 5.19 | 一级 |
| 水耗（m3/t） | ≤2 | ≤7 | ≤10 | 0.48 | 一级 |
| 三、污染物产生指标 |
| 废水产生量（m3/t） | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤1.5 | 0 | 一级 |
| 悬浮物（kg/t） | ≤0.01 | ≤0.21 | ≤0.60 | 0 | 一级 |
| 化学需氧量（kg/t） | ≤0.01 | ≤0.11 | ≤0.75 | 0 | 一级 |
| 四、废物回收利用指标 |
| 工业水重复利用率（%） | ≥95 | ≥90 | ≥85 | 96.25 | 一级 |
| 尾矿综合利用率（%） | ≥30 | ≥15 | ≥8 | 100 | 一级 |
| 五、环境管理要求 |
| 严格按照《清洁生产标准铁矿采选业》（HJ/T294-2006）中的环境管理要求，组织实施清洁生产，确保达到国内铁矿行业清洁生产先进水平。 |

3.2.10.3 清洁生产水平分析

由表3.6-1可知，项目工艺装备已经达到HJ/T294-2006二级水平；电耗指标、水耗指标、金属回收率达到HJ/T294-2006一级水平；污染物产生指标达到HJ/T294-2006一级水平；废物回收利用达到HJ/T294-2006一级以上水平；环境管理要求达二级水平。

3.2.10.4 国内同行业类比分析

项目所用高品位原矿石品位为30%，低品位原矿石品位为17%，矿物组分简单，项目采用破碎、球磨、磁选工艺，在生产过程中不添加任何药剂，为传统工艺，技术较为成熟；类比同类行业，本项目主要技术指标达到清洁生产先进水平。

### 3.2.11总量控制

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而保证实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。

参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、废气量等予以核定。

⑴废气

本项目生产车间不供暖，办公室采用空调取暖，不涉及SO2及NOX排放，本项目生产工序产生的废气采用“离线清灰脉冲袋式除尘器”进行处理，本项目废气产生量为47520万m3/a，颗粒物排放浓度执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5中规定的选矿厂各工艺污染物特别排放限值，破碎生产工序颗粒物最高允许排放限值为20mg/Nm3。

颗粒物的核定排放量为：47520×104m3×20mg/m3×10-9=9.504t/a。

⑵废水

生产用水为循环使用不外排，生活盥洗废水直接泼洒抑尘，不外排，不涉及COD及氨氮的排放。

因此，本项目建议总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；颗粒物：9.504t/a。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

滦平县位于河北省北部，承德市西南部，是全省环京津的35个市县之一，处于京、津、辽、蒙的省市“金三角”交汇点，地处北纬40°39'~41°1′、东经116°40′~117°52′之间，西、南临北京市密云县，西北方向为丰宁县，北接隆化县，东侧为承德市双滦区，东南与承德县接壤，全县东西长101.0km，南北宽67.3km，总面积2993.0km2。县政府驻地滦平镇，西南距北京市166.0km，东距承德市65.0km，东南距天津312.0km。

本项目位于滦平县张百湾镇偏道子村，中心地理坐标为：东经：117 °38'3.17"，北纬：40 °57'33.93"，项目东侧为农田；南侧为乡村道路，隔路为滦河；西侧为农田，北侧其农田。项目地理位置图见附图。

### 4.1.2 地形地貌

滦平县的大地构造位置，按传统地质学属中朝准地台燕山台褶带承德拱断束滦平凹断束；按板块构造说属中朝古板块或华北板块的北缘。地层分布以晚太古代和早——中元古代老地层及中生代地层为主。县域内侵入岩面积共计约688平方公里，喷发岩（不包括己变质的原喷发岩）面积共计约504平方公里，岩浆岩总面积约1192平方公里，占全县总面积的37.03%。滦平县的地质构造与地质建造主要受华北板块及其内部各个断裂带的长期活动所控制。

滦平县处于燕山山脉东段燕中地区，地貌呈现中山、低山、丘陵、河谷平地相间分布态势。四周高、中间低，地势由西北向东南倾斜，县中部自西北向东南沿偏岭梁、拉海梁、正岔山、观星台一线为隆起带，将滦平大地分属于两大水系，（潮白河和海河水系），四大河流（东部的滦河、伊逊河、中部的兴洲河、西部的潮河），五大块山地，构成“八山一水一分田”的地貌格局。

山脉走向一组近东西，一组近南北，地面最高峰（人头山主峰）海拔1750.4米；最低（巴克什营乡潮河道）只有210米，高程差1540米。全县平均海拔400米，一般在500~1000米之间。

### 4.1.3 地表水系

滦平县有滦河、兴洲河、伊逊河、潮河四大河流，同属海河流域，分属滦河与北三河两大水系，是京津地区的生态屏障和重要水源地。另有100平方公里以上支流7条（岗子川、马营子川、火斗山川、两间房川、王营子川、金台子川、牤牛河），72条支沟，上千条小溪。全县河网密度0.137公里/平方公里。

（1）滦河

滦河是滦平县第一大河，河北省第二大河，全国第十三大河。发源于丰宁县大滩镇孤石村东南的大古道沟脑，由滦平县西沟乡山嘴村头道河自然村入滦平境，在滦平县的张百湾镇有兴洲河汇入，向东穿过张百湾镇五道岭村九道河自然村流经双滦区，在双滦区的冯营村下湾子自然村有伊逊河汇入，流经承德县和宽城县，注入潘家口水库后进唐山市入渤海，是华北独流入海的河流，天津和唐山市主要的饮水之源。境内干流长70.5公里，县内河道坡降2.2‰，流经县内西沟乡、金沟屯乡、大屯乡、张百湾镇。总流域面积44750.0平方公里，其中入境处以上流域面积16036.3平方公里，境内流域面积1587.1平方公里，出境处以上流域面积17623.4平方公里，占滦河总流域面39.4%。据三道河水文站实测，滦河最大流量1580立方米/秒，发生在1958年7月14日，最小流量0.33立方米/秒，发生在1990年5月24日。多年平均流量为19.3立方米/秒。

（2）兴洲河

兴洲河（包括牤牛河）是滦河的一级支流，发源于丰宁县选将营子川杨树底下，由滦平县大屯乡路南营村西庙自然村入滦平境，经大屯乡兴洲村后，在大屯村三岔口自然村处有牤牛河汇入，牤牛河流域面积334.8平方公里，河口处多年平均流量为1.2立方米/秒，为兴洲河下游右支流，其上有滦平县城，是全县政治、经济、文化中心。兴洲河在我县的张百湾镇张百湾村汇入滦河，总流域面积1970.9平方公里，其中入境处以上流域面积1445.7平方公里，境内流域面积525.2平方公里。兴洲河流域共涉及滦平县的2镇1处、1乡（滦平镇、长山峪镇、中兴路街道办事处、大屯乡）境内干流长18.5公里，县内河道坡降3‰。据波罗诺（丰宁县）水文站实测，流入滦平县内最大客水量为662立方米/秒，发生在1998年7月6日，最小客水量为0.08立方米/秒，发生在1969年5月21日。多年平均流量为4.0立方米/秒，入境处多年客水平均流量2.7立方米/秒，自产水平均流量1.2立方米/秒，出境处为3.7立方米/秒。

（3）伊逊河

伊逊河是滦河的一级支流，发源于围场县西部台子川三道窝铺老岭山东麓，流向由北向南，由滦平县红旗镇杨树沟村杨树沟门自然村入滦平境，经红旗镇，在小营乡二道沟门村处有哈叭沁川汇入，哈叭沁川发源于钱家沟（隆化县）于冷水头南流入本县境，入境处流域面积12.2平方公里，在本县内流域面积23.8平方公里。伊逊河入境处以上流域面积6747.0平方公里，境内流域面265.7平方公里，共涉及滦平县的1镇1乡（红旗镇、小营乡）境内干流长31.4公里，县内河道坡降2.79‰。据韩家营水文站实测，最大流量2020立方米/秒，发生在1958年7月14日，最小流量0.09立方米/秒，发生在1968年5月18日。多年平均流量为9.0立方米/秒，入境处多年客水平均流量8.2立方米/秒，自产水平均流量0.8立方米/秒，出境处为8.8立方米/秒。

（4）潮河

潮河属海河流域北系北三河的潮白河支流，潮河因水流湍急，其声如潮而得名，发源于河北省丰宁县草碾沟南山，经马道沟入滦平境，在古北口入北京市密云县境后注入密云水库，境内干流长58.5km，潮河流域面积1423.29平方公里。

本项目属于滦河流域，距离滦河20m。

### 4.1.4 气候特征

（1）气温

滦平县气候属于中温带向暖带过渡，半干旱半湿润大陆性季风型燕山山地气候。四季分明，冬长夏短。冬季受西伯利亚干冷气团控制，盛行偏北风，气候寒冷干燥，夏季则受西太平洋副热带高压控制，盛行由海洋吹向大陆的偏南风，天气温暖多雨，年平均气温变化剧烈。极端最高气温为37.5℃，出现在1972年7月16日，极端最低气温为-29.9℃，出现在1962年2月13日。

冬季（12-2月）滦平受蒙古高压控制，盛行内蒙古高压带吹向海洋阿留申压带的西北风（冬季风）。气候特点是寒冷、降雪少、干燥。月平均气温在-7.3℃以下，是一年中最冷的季节。历年极端最低气温皆出现在本季。最冷月出现在1月份，月平均气温为-10.8℃，极端最低气温-29.9℃，以平均气温<5℃为严寒期，从12月初开始，到2月中旬末结束，严寒期为80天。

夏季（6-8月）由于大陆受印度低压控制，太平洋副高压加强，水平气压梯度从海洋指向大陆。滦平此季受从海面吹来的东南夏季风影响，气候特点表现为温和多雷阵雨。夏季的3个月中，月平均气温均在21℃以上。7月最热，但由于受山区高地势影响，虽然盛夏但无酷暑，月平均气温仅为23℃，最高气温>30℃的日数为22天，>35℃的日数还不足一天，故气候温和。

春季（3-5月），是冬夏季风转换交替季节，天气多变。3月份蒙古高压和阿留申低压逐渐衰退，冷空气活动开始减弱，而印度低压和太平洋高压逐渐加强，暖空气开始北上，气温明显回升。本季特点是：升温快，气候干燥。3月中旬日平均气温稳定达0℃以上。进入4月份以后，太阳辐射增强，月平均气温为10.7℃，较3月份上升9.8℃，其上升幅度是全年月际气温上升最大的。

秋季（（9-11月）的气候特点是：凉爽，昼夜温差大。滦平的秋季，由于暖湿空气的回归，北方冷空气开始南侵，即所谓“一阵秋风一阵凉，三场白露两场霜”入秋以后云量减少且多为中高云，日照充足，气温日较差加大，可达20℃，故出现秋高气爽的宜人的天气。

（2）降水

全县多年平均年降水量558.3毫米，滦河流域545.4毫米，潮河流域574.5毫米，降水时空分布差异较大，全年降水量的73%以上集中在汛期（6~9月），整个非汛期八个月的降水量仅占全年降水的27%左右。个别典型年汛期（6~9月）占全年降水量比重达到87.4%。滦平年降水量保证率40%，年相对变率为19%。虽年降水量不充沛，但较稳定，平均日降水量≥50.0毫米。日降水量≥100.0毫米的日数只有3次，分别出现在1973年8月12日，1976年7月23日，1978年8月27日。一次连续最长降水日数13天，出现在1979年7月12-24日，降水量142.4毫米。

滦平站最大年降水量826毫米（1973年），最小年降水357.8毫米（1942年）空间上降水量由北向南递增，长山峪一带多年平均降水639毫米，降水不仅集中夏季，而且降水强度很大，多局部暴雨，常常造成山洪暴发，给人民生命财产和工农业生产形成威胁。

（3）日照

滦平县春季由于空气干燥、天气晴朗少雨，日照时数多，太阳辐射较强，夏季6，7，8月份虽己进入雨季，但降水主要以雷阵雨为主，雨过天晴，太阳辐射光能仍然较多；秋季9-10月份日照时效减少，日射相对减弱，但对中晚熟短日照作物是很适宜的。经统计年太阳辐射总量为133031千卡/平方厘米年，在作物生长季节4-9月的太阳辐射总量为84266千卡/平方厘米年，平均日辐射量为461.37卡/平方厘米，在一年一熟的滦平县，有较丰富的太阳辐射资源。年日照时数为2808.0小时，从季节看，春夏日照时数量多，4-9月份日照时数1517.9小时，占全年54%，冬季最少，秋季次之。

（4）风

全县属季风气候，风向的变化具有明显的季节性，虽因地形影响不同，但滤掉地方性因素，仍然有其主导特征。冬季（12-2月）以偏北风为主，夏季（6-8月）盛行吹偏南风，春秋则为风向的转换季节，春季接近夏季。秋季相似冬季。

全县年平均风速为2.2米/秒，春季（（3-5月）风速最大为9.1米/秒。滦平县大风日数（注：按气象学把阵风速<17米/秒，平均风速>12米/秒做为大风标准）每年为22次。主要集中在4-5月份，但风灾较轻。夏季7-8月份虽说大风日数较少，但风灾危害最重。

（5）冰雹

滦平县境内有4个冰雹密度较大的多雹地点，分为东西2个雹区，东雹区为白旗，小营、付营子、三道梁、周营子范围内的乡村；西雹区为邓广、虎什哈、四道河、马营子范围内的乡村。经统计分析滦平县冰雹具有以下气候特点：降雹季节持续时间长一年中冰雹出现的日期最早是3月29日，最晚的结束日期是10月17日，降雹日数长达7个月的时间。

冰雹强度大滦平县冰雹小者如山枣、核桃，大者似鸡蛋，茶碗，常伴雷雨大风，最多持续数十分钟，短时造成灾害。1958年春，王营子乡杨树沟村降雹近20分钟，河沟被冰雹填平，溶化一天一夜后，地面积雹还厚达3厘米。

冰雹日数少，1959-1985午间，年降雹日数为2.1次。个别年份（1959、1970、1975）无雹。历年各月平均降雹日数只有丰宁、隆化等邻县的一半。

（6）霜

正常年份，平均无霜期为149天左右。不同地貌类型无霜期长短不同，最短为1961年的126天，最长为1969年的193天。以最低温度<2.0℃时出现霜冻。滦平县终霜止于5月6日，初霜出现在9月29日，初霜最晚出现在10月11日，最早出现在9月10日，初霜日为9月20日机率约为80%。

（7）冻土深度

滦平县冻土始于11月4日，土壤稳定封冻日期为11月21日。10厘米土层冻结日期是11月25日，年最大冻土深度超过150厘米。土壤于3月日开始解冻，稳定解冻日期为3月21日。10厘米土层解冻为3月3日，全部解冻日期为4月22日。

### 4.1.5 地质构造

项目所在区域的地质构造属中朝准地台燕山台褶带承德拱断束滦平凹断束，中朝古板块华北板块的北缘。

滦平县地层分布以晚太古代和早——中元古代地层及中生代地层为主。中生界中以侏罗系与白垩系较发育，三叠系不大发育。

太古界：单塔子群，分布在燕窝铺组、白庙组、凤凰嘴组；双山子组，主要是分布在县境北部的茨榆山组。

元古界：下元古界境内分布朱杖子群；中元古界分布有常洲沟组、串岭沟组、困山子组、大洪峪组、高于庄组、雾迷山组、洪水库组、铁岭组。

中生界：三叠系分布杏石口组。侏罗系下统有门头沟群；中统有长山峪群；上统有东岭台群。白至系分布有滦平群。

新生界：滦平县新生界、缺失第三系。第四系发育不全。在县境东北部分布有更新统的迁安组；全新统分布在境内河谷和水库中的碎屑沉积层以及凹地中的风积沙层。

康保一围场一线以北，在中生代以前为蒙古洋板块（地槽），以南为华北陆板块，滦平县正处在华北板块内。红石砬（丰宁）一西沟一哈叭沁一大庙（承德市）一娘娘庙（平泉）东西向深断裂横贯滦平县的东北部，滦平县的地质构造与地质建造主要受华北板块断裂带的长期活动所控制。境内地质建造及构造变动先后经历了太古代——早元代的结晶基底形成阶段；中元古代盖层发展阶段；晚元古代至中三叠世末的古陆剥蚀阶段；晚三叠世到中生代末的强烈活动阶段；新生代的相对上升阶所。

### 4.1.6 水文地质

矿区处于滦河水系中游，本区属低山区，地势总体呈北高，南低。整合区海拨最高点745 m，最低点416 m，相对高差329 m，当地侵蚀基准面430m，地势较陡，植被较发育。

出露于矿区的地层，主要是太古界单塔子群白庙组片麻岩系及新生界第四系上更新统黄土层及全新统松散堆积层，松散层不整合于片麻岩系之上。根据矿区水文地质调查，矿区地下水主要赋存于松散岩类孔隙、基岩构造裂隙和风化裂隙之中。按含水介质、水力特征和赋存条件，矿区主要含水岩组有两类：沟谷第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水岩组、而分布于沟谷两侧山坡的第四系上更新统黄土层则为透水不含水岩组；基岩裂隙含水岩组。

（一）、第四系空隙水

第四系全新统冲洪积分布在矿区的各沟谷中，岩性为砂卵砾石、粉砂，厚度3~12m，水位埋深1.80~5.32m，水位变幅1~2m左右。各个支沟中的含水层厚度变化较大，岩性为砂砾、角砾、粉土混杂，由于地处沟谷源头，水流分散，补给范围较小，涌水量小于25 m3/d，为弱富水含水岩组。

第四系上更新统洪坡积层为透水不含水岩组：分布于各沟谷两侧山坡，岩性为黄土，厚度5-72m。沿山坡堆积，地势较高，且分布不连续，在松散堆积层的底部地下水向沟谷冲洪积松散含水层汇集，为透水不含水岩组。

（二）、基岩裂隙含水岩组

分布于基岩山地，以白庙组为主要含水层，岩性主要由黑云角闪斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩夹斜长角闪岩及磁铁石英岩，在基岩浅部至表层，由于强烈风化，多发育风化裂隙，地下水主要赋存于这些裂隙中。

本区地下水主要接受大气降水垂直入渗补给，其次是侧向径流补给。孔隙水径流条件好，地下水流向一般与沟谷方向一致。基岩裂隙水径流、排泄具有径流途径短、排泄迅速的特点，接受大气降水补给后，顺势汇集在地势低洼部位以泉的形式排泄，或者以潜流的形式补给沟谷孔隙水。矿区地势较陡有利于排泄。

### 4.1.7 土壤

滦平县土壤垂直分布可分为三个带，即中山棕壤带（海拔700~800m以上），低山丘陵褐土带，河谷阶地潮褐土、潮土带，沿河流域呈树枝状分布。全县土壤可分为棕壤、褐土、潮土、粗骨土4个土类、11个亚类、31个土属、42个土种。棕壤主要分布在海拔700m以上的地带，约占总面积的28.1%，下分薄腐中层粗散状棕壤、中厚中层粗散状棕壤、薄腐中层暗实、薄层粗散状棕壤性土4个主要土种；褐土主要分布在海拔700m以下的低山、丘陵区和川地，约占总面积的48.4%，下分粘壤质洪冲积褐土、薄腐中层粗散状淋溶褐土、红黄土淋溶褐土、粘质洪冲积褐土、黄土状石灰性褐土、砾石层砂壤质洪冲积潮褐土、薄层粗散状褐土性土、薄层暗实状褐土性土9个土种；粗骨土主要分布于海拔400~600m阳坡或山顶部，约占总面积的9.4%，下分酸性粗骨土、中性粗骨土2个主要土种；潮土主要分布于河滩地，约占总面积的1.3%，下分砾石层粘质潮土、砾石层壤质非石灰性潮土2个主要土种；其他各类土壤共占12.8%。

### 4.1.8生态环境特征

滦平县森林覆盖率为61.18%。2017年人工造林面积8.2万亩，当年新封山(沙)育林面积2.2万亩，退化林修复面积0.2万亩，年末实有封山(沙)育林面积达到38.7万亩，四旁（零星）植树96万株，商品材采伐1.1万立方米。苗木产量8581万株。园林水果45325吨，同比增长4.6%，食用坚果1136吨，同比增长7.6%。在全县有林地面积中，按权属分国有林场管辖68.95万亩，林业用地10万亩，有林地43.16万亩。其中由市林业局直属的滦平林场管理处管辖的6个国有林场分别是：老虎沟林场、于营子林场、金沟屯林场、拉海岭林场、虎什哈林场和巴克什营林场；由该县管辖的国有林场1处，即靳家沟林场，面积8.1万亩，林业用地7.8万亩，其中有林地面积6.5万亩，占全县有林地面积的2.5%。集体林管辖188.05万亩。

县内植被树种比较丰富，天然分布的主要乔灌木有油松、桦树、山杨、柞树、山杏五角枫、荆条等；人工栽培的乔灌木主要有杨树、落叶松、油松、刺槐、板栗、梨等。野生药用植物资源比较丰富，其中受国家保护的植物6种，包括胡桃楸、刺五加、野大豆、蒙古黄芪等。省级保护植物21种，如中麻黄、红景天等。野生动物：县域境内鸟类中候鸟主要有灰鹤、杜鹃、家燕、太平鸟等。留鸟主要有石鸡、山斑鸡、麻雀、金雕、猫头鹰等。旅鸟主要有鸿雁、大天鹅、银鸥、北灰翁等。兽类主要有野猪、獾子、赤狐、狍子、松鼠、野兔等。国家一级保护动物有3种（金钱豹、金雕、大鵟），国家2级保护动物有21种，属河北省重点保护的有16种。

矿产：滦平矿产资源丰富，已发现的有用矿物34种，我县铁矿大致分五种类型，即鞍山式单一磁铁矿、大庙式钒钛磁铁矿、超贫磁铁矿、超贫钒钛磁铁矿、赤铁矿。超贫钒钛磁铁矿是我县的特色大宗优势矿产。全县矿产资源探明保有储量8.98亿吨，远景储量约30亿吨。

## 4.2 区域污染源调查

经现场调查，并咨询当地环保部门，评价区域内无其他污染源排放。

## 4.4 环境质量现状监测与评价

石家庄林壤环保科技有限公司于2018年11月-12月对项目区域进行了地表水、地下水、噪声、土壤的环境质量现状监测，按照国家规定的采样实验方法进行监测，数据有效。

### 4.4.1环境空气现状监测与评价

（一）区域环境质量达标情况

为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次环评通过2017年河北省生态环境状况公报进行分析说明，根据质量公报可知，2017年承德市的空气质量年均值见表4.4-1，日均值达标率见表4.4-2。

表4.4-1   2017年承德市空气环境质量年均值（ug/m3）

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 17 | 35 | 82 | 35 | 2.1 | 162 |
| 标准值 | 60(年均) | 40(年均) | 70(年均) | 35(年均) | 2(折合年均) | 100(折合年均) |

根据HJ2.2-2018，CO年均标准值、O3年和日均标准值采用：8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值的方法进行计算。

表4.4-2  2015年~2017年沧州市空气环境质量日均值达标率     （%）

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 100 | 99.2 | 91.8 | 92.9 | 100 | 89.3 |

根据2017年承德市空气质量年均值监测结果，六项污染物中存在不达标情况，因此判定项目所在区域为不达标区域。

（三）基本污染物环境质量现状数据

（1）监测点位和监测因子：六项基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO采用滦平县环境空气质量监测网中的监测数据，监测点位为滦平环保局空气质量监测点。

（2）监测时间：以2017年为基准年，从2017年1月1日~2017年12月31日监测数据；

（3）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—i评价因子标准指数；

Ci—i评价因子实测浓度，mg/m3；

C0i—i评价因子标准值，mg/m3。

（4）评价标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（5）空气质量达标区判定

各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等见下表。

表4.4-3  区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15.7 | 60 | 26.2 | 达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 39 | 150 | 26 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 960 | 2000 | 48 | 达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 2700 | 4000 | 67.5 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 29.3 | 40 | 73.25 | 达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 64 | 80 | 80 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 117.4 | 100 | 117.4 | 不达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 265 | 200 | 132.5 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 61.75 | 70 | 88.2 | 达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 157 | 150 | 104.7 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 41.4 | 35 | 118.3 | 不达标 |
|  | 百分位数日平均质量浓度 | 125 | 75 | 166.7 | 不达标 |

根据HJ2.2-2018，CO年均标准值、O3年和日均标准值采用：8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值的方法进行计算。

根据上表，六项污染物中存在不达标情况，因此判定项目所在区域为不达标区域。

（6）监测结果及评价结果

根据评价区环境空气现状监测结果，结合HJ663，统计了监测点污染物年评价指标、评价标准、现状浓度、最大浓度占标率、超标频率及达标情况。统计及评价结果详见表4.4-4。

表4.4-4   基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滦平环保局空气质量监测点 | 116.589874448 | 38.078917442 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 1~83 | 138.3 | 0.3 | 不达标 |
|  |  |  | CO | 年平均质量浓度 | 2000 | 200~8200 | 410 | 5.8 | 不达标 |
|  |  |  | NOX | 年平均质量浓度 | 40 | 5~76 | 190 | 20.8 | 不达标 |
|  |  |  | O3 | 年平均质量浓度 | 100 | 29~304 | 304 | 56.2 | 不达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 9~226 | 322.9 | 33.4 | 不达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 7~205 | 585.7 | 46.0 | 不达标 |

根据HJ2.2-2018，CO年均标准值、O3年和日均标准值采用：8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值的方法进行计算。

由上表分析可知滦平环保局空气质量监测点各监测因子均存在超标现象。

主要原因为气象原因，同时由于近年来机动车保有量增大，产生的汽车尾气增大，导致区域氮氧化物、O3浓度增大等原因。

### 4.4.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本项目布设2个地表水监测点，位于厂区取水口上游100m处（1#）、下游500m处（2#）。

（2）监测因子

pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、氯化物、高锰酸盐指数、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、砷、汞、铜、锌。

（3）监测时间与频次

2018年11月21日~11月22日，监测2天，每天一次。

（4）采样与分析方法：

地表水根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行采样。检测分析方法见下表。

表4.4-5地表水检测分析方法一览表

| 检测项目 | 检测分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | PHS-3C/酸度计/SLR-015 | 0.01(无量纲） |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506—2009 | JPB-607A/便携式溶解氧测定仪/SLR-211 | 0.1mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | AUY220/分析天平/SLR-007 | 4mg/L |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | SPX-150BIII/生化培养箱/SLR-013 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 50ml 酸式滴定管/D01 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | T6新世纪/紫外可见分光光度计/SLR-009 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012 | MAI-50G/红外测油仪/SLR-024 | 0.04mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996 | T6新世纪/紫外可见分光光度计/SLR-009 | 0.005mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | PXS-270/离子计/SLR-017 | 0.05mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 50mL 酸式滴定管/D01 | 0.5mg/L |
|  | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989 | 50mL 酸式滴定管/D01 | 2mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987 | T6新世纪/紫外可见分光光度计/SLR-009 | 0.004mg/L |
|  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 1μg/L |
|  | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 10μg/L |
|  | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 1μg/L |
|  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.05mg/L |
|  | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB /T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.03mg/L |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.01mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | AFS-8220/原子荧光分光光度计/SLR-003 | 0.3μg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | AFS-8220/原子荧光分光光度计/SLR-003 | 0.04μg/L |

（5）评价方法：

1）一般水质因子：

采用单因子标准指数法进行评价，其评价公式如下：

式中：Si,j——标准指数；

ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

2）特殊水质因子：

pH值——两端有限值，水质影响不同。

当pHj≤7.0

当pHj>7.0

式中：SpH,j——pH值的标准指数；

pHj——pH值的实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

当计算出的标准指数>1.0时，表明地表水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，标准指数值越大，水体受污染程度越重，否则反之。

②DO——溶解氧。

当DOj≥DOs

当DOj<DOs

式中：SDO,j——DO的标准指数；

DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：

DOf=468/（31.6+t），t为水温，℃；

DOj——在j点的溶解氧实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的评价标准限值，mg/L。

（6）监测及评价结果

将各评价参数的实测浓度均值和相应的评价标准限值代入公式所求得的结果列于表4.4-6中。

表4.4-6  现状监测及评价结果

| 评价因子 | 单位 | 评价标准 | 1# |  | 2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9（无量纲） | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.76 |
| 溶解氧 | mg/L | 5mg/L | 8.5 | 9.6 | 9.2 | 10.1 |
| 悬浮物 | mg/L | / | 5 | 6 | 7 | 9 |
| BOD5 | mg/L | 4mg/L | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
| 化学需氧量 | mg/L | 20mg/L | 18 | 13 | 17 | 16 |
| 氨氮 | mg/L | 1.0mg/L | 0.386 | 0.317 | 0.403 | 0.386 |
| 石油类 | mg/L | 0.05mg/L | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 硫化物 | mg/L | 0.2mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 1.0mg/L | 0.73 | 3.58 | 0.62 | 3.28 |
| 高锰酸盐指数 | μg/L | 6mg/L | 3.51 | 30 | 3.31 | 22 |
| 氯化物 | μg/L | 250mg/L | 29 | ND | 22 | ND |
| 六价铬 | μg/L | 0.05mg/L | ND | 5.6 | ND | ND |
| 铜 | μg/L | 1.0mg/L | ND | 11.6 | ND | 12.2 |
| 铅 | μg/L | 0.05mg/L | 10.4 | 1.24 | 10.4 | 1.62 |
| 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 1.39 | ND | 1.91 | ND |
| 锌 | mg/L | 1.0mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | 0.3mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | 0.1mg/L | ND | 1.0 | ND | 1.4 |
| 砷 | μg/L | 0.05mg/L | 1.0 | ND | 1.4 | 0.052 |
| 汞 | μg/L | 0.0001mg/L | ND |  | 0.051 |  |

由表4.4-5中评价结果可知，各监测因子标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

### 4.4.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

布置6个噪声监测点，厂界四周各1个，偏道子村小学东侧1m处1个、偏道子村外1个，具体见下表。

表4.4-7   噪声现状监测点一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 厂址东侧1m处 |
| 2# | 厂址南侧1m处 |
| 3# | 厂址西侧1m处 |
| 4# | 厂址北侧1m处 |
| 5# | 偏道子村小学东侧1m |
| 6# | 偏道子村外1m |

- 监测方法：监测方法按国家规范《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

表4.4-8   噪声监测方法一览表

| 检测项目 | 检测分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | AWA5688/多功能声级计/SLR-252 | -- |

（3）监测因子：等效连续A声级（leq）。

（4）监测频率：2018年5月3日-5月4日，监测2天，昼、夜间各一次。

（5）评价方法：将统计结果与采用的评价标准直接对比。

（6）评价标准：区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

（7）监测结果：声环境现状监测及评价结果见表4.4-9。

表4.4-9声环境现状监测及评价结果    单位：dB(A)

| 检 测 点 位 | 2018年11月21日 | 2018年11月22日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB（A） 09:10-09:45 | 夜间dB（A） 22:02-22:33 | 昼间dB（A） 09:06-09:38 | 夜间dB（A） 22:33-23:08 |
| 厂界噪声 | 东厂界 | 52.7 | 43.7 | 50.4 | 44.4 |
|  | 南厂界 | 53.8 | 43.4 | 52.5 | 41.2 |
|  | 西厂界 | 52.6 | 42.5 | 51.2 | 42.5 |
|  | 北厂界 | 51.7 | 42.0 | 52.4 | 40.4 |
| 社会环境生活噪声 | 偏道子村小学东侧 | 50.9 | 40.1 | 53.2 | 42.9 |
|  | 偏道子村外 | 53.4 | 41.0 | 52.7 | 43.4 |
| 标准值 | 昼间≤60；夜间≤50 |

由表4.4-9可以看出，项目现状监测噪声值昼间在50.4～53.8dB(A)之间，夜间在40.4～44.4dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

### 4.4.4土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点布设及监测项目

本项目布设6个土壤监测点，原矿堆场、选矿车间、精粉堆场、尾砂堆场各一个，偏道子村小学东侧农田和厂区东侧农田各一个。

表4.4-10    土壤现状监测点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 检测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 原矿堆场 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯；1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共45项。 |
| 2# | 选矿车间 |  |
| 3# | 精粉堆场 |  |
| 4# | 尾砂堆场 |  |
| 5# | 偏道子村小学东侧农田 | pH、铜、镉、铬、汞、砷、铅、锌、镍 |
| 6# | 厂区东侧农田 |  |

（2）监测时间及频次

石家庄林壤环保科技有限公司于2018年11月21日监测1天，采样1次。

（4）采样及分析方法

采样及分析方法按照《环境监测分析方法》、《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》中规定的方法进行。具体分析方法及检出限见表4.4-11。

表4.4-11  土壤环境监测项目、分析方法及仪器

| 检测项目 | 检测分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 《土壤PH值的测定》 NY/T 1377-2007 | PHS-3C/酸度计/SLR-015 | 0.01 （无量纲） |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.01mg/kg |
|  | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-8220/原子荧光分光光度计/SLR-003 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-8220/原子荧光分光光度计/SLR-003 | 0.01mg/kg |
| 土壤 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.1mg/kg |
|  | 总铬 | 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 5mg/kg |
|  | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 1mg/kg |
|  | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17139-1997 | TAS-990/原子吸收分光光度计/SLR-004 | 5mg/kg |
|  | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计/SLR-004 | 0.5mg/kg |
|  | 铬（六价） | 六价铬碱性萃取法 EPA 3060A:1996、 六价铬分光光度法 EPA 7196A:1992 紫外可见分光光度法 | 紫外可见分光光度计 IE-0775 UV-1800 | 0.2mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 IE-2299 GC-MS 7890B-5977B | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.0μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 土壤 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 IE-2299 GC-MS 7890B-5977B | 1.3μg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 土壤 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 IE-2299 GC-MS 7890B-5977B | 1.9μg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 间，对二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 IE-3352 GC-MS 7890B-5977B | 0.09mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 土壤 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 IE-3352 GC-MS 7890B-5977B | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a，h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯胺 |  |  | 0.5mg/kg |

（5）评价方法

根据土壤环境质量现状监测统计结果，采用与国家标准直接比较的方法，对土壤环境质量现状进行评价。

（6）评价结果

土壤环境质量现状评价结果详见表4.4-12。

表4.4-12  土壤环境监测结果（建设用地）

| 采样点位 | 单位 | 01 原矿堆场 | 02 选矿车间 | 03 精粉堆场 | 04 尾砂堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | mg/kg | 0.209 | 0.165 | 0.149 | 0.185 |
| 汞 | mg/kg | 0.0512 | 0.0533 | 0.0485 | 0.0529 |
| 砷 | mg/kg | 7.89 | 7.23 | 8.20 | 6.69 |
| 铅 | mg/kg | 20.5 | 21.1 | 17.1 | 14.7 |
| 铜 | mg/kg | 32.3 | 35.0 | 23.1 | 25.6 |
| 镍 | mg/kg | 23.4 | 22.3 | 25.9 | 22.9 |
| 六价铬 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间，对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 2-氯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |

表4.4-13  土壤环境监测结果（农用地）

| 采样点位 |  | 05 偏道子村小学东侧农田 | 06 厂区东侧农田 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.71 | 7.18 |
| 镉 | mg/kg | 0.112 | 0.154 |
| 汞 | mg/kg | 0.0447 | 0.0308 |
| 砷 | mg/kg | 9.04 | 4.14 |
| 铅 | mg/kg | 17.5 | 17.6 |
| 铜 | mg/kg | 25.8 | 66.6 |
| 镍 | mg/kg | 36.2 | 24.2 |
| 铬 | mg/kg | 105 | 41.8 |
| 锌 | mg/kg | 75.5 | 50.5 |

由土壤环境质量现状评价结果可知，各监测点位中的污染物含量均满足相应标准要求。

# 5环境影响分析与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目施工期施工内容主要包括厂区地表平整、地基土方填实、钢结构生产车间的建设，场地平整，排水设施建设等，在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等，此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。本评价对施工期环境影响分析如下：

### 5.1.1 施工期扬尘影响分析

#### 5.1.1.1施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘

本项目施工期扬尘主要为场址土地平整过程产生的扬尘，及施工弃土堆存、建材及土石方运输等产生的扬尘。

土方的堆存、回填，水泥砂石等建筑材料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免地将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。

（2）环境影响分析

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，是一个复杂的难以定量的问题。本评价类比有关单位进行的现场实测资料进行综合分析。北京市环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘污染影响进行了监测，监测结果见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘污染TSP监测结果一览表      单位：mg/m3

| 工地名称 | 工地内 | 工地上风向 50m | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 侨办工地 | 0.759 | 0.328 | 0.502 | 0.367 | 0.336 | 平均风速 2.4m/s |
| 金属材料总公司工地 | 0.618 | 0.325 | 0.472 | 0.356 | 0.332 |  |
| 广播电视部工地 | 0.596 | 0.311 | 0.434 | 0.376 | 0.309 |  |
| 劲松小区工地 | ---- | 0.303 | 0.538 | 0.465 | 0.314 |  |
| 平均值 | 0.658 | 0.317 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料列于表5.1-2。

表5.1-2   石家庄市施工现场大气中TSP浓度变化表       单位：mg/m3

| 距工地距离 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
| 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由以上施工扬尘监测结果分析可知：

①当风速为2.4m/s时建筑工地内TSP浓度约为上风向对照点的1.9～2.4倍，平均2.1倍。

②建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向50～150m之间，受影响地区的TSP浓度日平均值为0.400mg/m3,为上风向对照点的1.26倍，浓度值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值。

③建筑工地下风向150m处TSP日平均值为0.322mg/m3，为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值的1.1倍，在下风向200m处TSP可达到相应的环境空气质量标准。

④表5.1-2表明，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可极大减少其对环境的影响，TSP在40m处即可达标，日平均值为0.265mg/m3。

由以上类比调查结果可知，施工扬尘以土壤颗粒为主，距本项目边界最近周围居民点为项目边界东侧的偏道子村，位于项目上风向，对其环境影响较小。但为减轻施工扬尘对周边村环境空气质量产生的影响，必须采取施工扬尘控制措施。

#### 5.1.1.2施工扬尘污染防治措施

为进一步控制施工扬尘污染，根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、河北省住房和城乡建设厅《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本施工场地采取如下防尘和抑尘措施：

（1）施工现场必须封闭围挡（高2.5m），严禁围挡不严或敞开式施工；

（2）施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设；

（3）施工现场出入口配备车辆冲洗池（宽3.5m，长10m，深0.2m），底层铺一层粒径10毫米的碎石，以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路；

（4）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露；

（5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或苫布遮盖，严禁沿路遗撒；

（6）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，根据总体布置尽量回填于低凹处，注意土石方挖填平衡，多余弃土及时清运。严禁敞开式长时间堆放废弃物；

（7）施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。施工现场的粉料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；

（8）施工场地采用洒水车洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好；

（9）施工建筑垃圾必须采用袋装，定期清运；

（10）遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。

采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，况且施工扬尘造成的影响仅是短期的、局部的行为，施工结束后将自然消失，施工期产生的颗粒物不会对当地环境质量造成影响。

### 5.1.2 施工期噪声影响分析

#### 5.1.2.1噪声源及其影响预测

（1）施工噪声源强

根据类比调查和资料分析，施工期的主要噪声源及其产噪声级见表5.1-3。

表5.1-3   施工机械产噪值一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值/距离[dB(A)/m] | 序号 | 设备名称 | 噪声值/距离[dB(A)/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95/2 | 5 | 夯土机 | 90/2 |
| 2 | 挖掘机 | 95/2 | 6 | 吊装机 | 85/1 |
| 3 | 混凝土振捣器 | 87/2 | 7 | 电锯、电刨 | 103/1 |
| 4 | 推土机 | 88/3 | 8 | 运输车辆 | 94/2 |

（2）施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/r0)

式中：Lr——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lr0——距声源r0处的A声级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

r0——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测结果见表5.1-4。

表5.1-4 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值 | 达标距离(m) | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50m | 100m | 200m | 300m | 70dB(A) | 55dB(A) |  |
| 1 | 装载机 | 67 | 61 | 55 | 51 | 36 | 200 | 土石方 |
| 2 | 挖掘机 | 67 | 61 | 55 | 51 | 36 | 200 |  |
| 3 | 夯土机 | 62 | 56 | 50 | 46 | 20 | 112 |  |
| 4 | 推土机 | 64 | 58 | 52 | 48 | 24 | 134 |  |
| 5 | 混凝土振捣器 | 59 | 53 | 47 | 43 | 14 | 80 | 建筑结构 |
| 6 | 电锯、电刨 | 69 | 63 | 57 | 53 | 45 | 252 |  |
| 7 | 吊装机 | 51 | 45 | 39 | 35 | 6 | 32 | 设备安装 |
| 8 | 运输车辆 | 66 | 60 | 54 | 50 | 32 | 178 | 物料运输 |

（3）)影响分析

将表5.1-4噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相互对照可知，土石方施工和建筑结构阶段，昼间距施工设备45m，夜间252m可满足GB12523-2011的要求；物料运输车辆昼间32m、夜间178m可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准限值；设备安装阶段产噪较小，昼间6m，夜间32m即可达到GB12523-2011要求。

#### 5.1.2.2 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）从声源上控制，建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间和施工进度，并禁止在夜间与中午进行土石方和建筑结构施工作业，以减缓噪声对邻近居民区的影响。

（3）采取距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距居民等敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。

（4）在土石方和建筑结构施工阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。

（5）施工场所施工车辆出入地点应尽量远离居民点，车辆通过居民点时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门就加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

（8）建设与施工单位应与施工周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解，若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报环保部门备案，并向施工场地周围的单位和居民等发布公告，以征得公众的理解与支持。

在采取以上措施的情况下，不会对周围居民区特别是距离较近的村庄产生影响。

#### 5.1.3 施工期废水影响分析

本项目厂区不设施工营地，施工人员均为本地人员，现场不设宿舍、食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，故项目施工期废水主要为施工废水。

本项目生产车间为钢结构，办公室为砖混结构，沉淀池和清水池为水泥浇筑，在基础施工、地面防渗、水池浇筑等过程中需要商品混凝土，施工废水主要为水池浇筑过程使用混凝土的养护废水，主要污染物为SS，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，且随水化作用蒸发，不需专门处理。

因此，施工期废水不会对周围环境产生影响。

#### 5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废石、弃砖、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均为Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物。

施工过程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区平整和厂区绿化等。施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾送环卫部门指定地点，外运过程中用苫布遮盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶。施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不良影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

(1)指派专人负责施工区域收集和转运建筑垃圾及生活垃圾，不得随意丢弃；

(2)建筑垃圾外运过程中用苫布遮盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶；

(3)各类建材的废包装收集后外售废品收购站。

#### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

项目所在位置为原有铁选厂，占地区域植被较少，周边天然生长植物主要为灌木和杂草，以上植物均为生态较广物种，区域内较常见，不存在珍稀濒危物种。

项目的建设对区域生境不具割裂性，受损物种区域内较常见且受损区域相对较小，项目占地损失的灌木林植被为荆条等当地常见物种，因此，项目的实施不会对区域动植物物种多样性产生明显影响。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响预测分析

#### 5.2.1.1常规气象资料统计分析

本项目距滦平县气象局约26km，能够满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中关于气象资料的要求。为此，本次评价以滦平县气象站近30年（1981-2010年）的气象数据为依据，分析本项目所在区域的气象特征。

（1）气象特征

根据滦平气象站近30年常规地面气象观测资料统计结果，该地区年平均风速1.9m/s，最大风速28.3m/s，平均温度7.8℃，年均降水量535.1mm，平均相对湿度58%。具体见表5.2-1。

表5.2-1区域气象特证值

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累年年平均风速 | 1.9 m/s | 7 | 累年极端最低气温出现日期 | 2010.1.5 |
| 2 | 累年年最大风速 | 28.3 m/s | 8 | 累年20-20时平均降水量 | 535.1 mm |
| 3 | 累年年平均气温 | 7.8℃ | 9 | 累年年最大日降水量 | 131.9 mm |
| 4 | 累年年极端最高气温 | 38℃ | 10 | 累年年平均相对湿度 | 58% |
| 5 | 累年年极端最高气温出现日期 | 2000.7.12 | 11 | 累年年平均日照 | 2775.7 h |
| 6 | 累年极端最低气温 | -28.2℃ | 12 | 累年年平均本站气压 | 954.9 hPa |

（2）温度

区域近30年各月平均气温变化情况见表5.2-2，近30年各月平均气温变化曲线图见图5.2-l。

表5.2-2 近30年各月平均气温变化统计表    （单位：℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -10.4 | -6 | 1.4 | 10.6 | 17 | 21.1 | 23 | 21.4 | 15.9 | 8.7 | -0.9 | -8.3 | 7.8 |

图5.2-1  近30年各月平均气温变化曲线图

（3）风速

区域近30年各月平均风速变化情况见表5.2-3，近30年各月平均风速变化曲线图见图5.2-2。

表5.2-3近30年各月平均风速变化统计表    （单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.9 |

图5.2-2  近30年各月平均风速变化曲线图

（4）风向、风频

项目所在区域近30年平均风速和各方位风向频率变化统计结果见表5.2-4，风频玫瑰图见图5.2-3。

表5.2-4 近30年不同风向对应频率统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频（%） | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 4.9 | 8.8 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | — |
| 风频（%） | 11.7 | 14.7 | 6.3 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 12.2 | — |

图5.2-3  风频玫瑰图

#### 5.2.1.2大气环境影响预测分析

经分析预测结果表明，项目实施后，不会对周围村庄环境空气质量产生明显污染影响。

### 5.2.2水环境影响预测分析

#### 5.2.2.1地表水环境影响分析

本项目生产废水污染源为矿石加工过程中将产生大量选矿废水。选矿废水中主要污染物为悬浮物及固体颗粒。生产废水正常生产时不外排，全部循环利用。车间冲洗废水排入沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。

本项目生活污水主要为职工盥洗废水，废水产生量小，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排，配有防渗旱厕，并定期清掏用作农肥。

项目厂区出口设置洗车平台清洗运输车辆，洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经废水导流渠流入沉淀池内，经沉淀后的洗车废水流入清水池内，循环使用，不外排。

喷雾抑尘水全部蒸发或带入产品，不外排。

因此本项目无废水外排，正常情况下不会对地表水产生污染影响。本项目非正常排放主要为生产设备损坏、管道泄漏、事故停车、停电等原因导致系统运行不正常，尾矿浆输送管道倒空管段内的尾矿浆回流或球磨设备内未经磁选的矿浆事故排放，发生事故时矿浆由水泥沟槽自流流入本项目设置的事故池内。本项目在两座成品库内内分别设置1座50m3的事故池，能够满足事故状态下排放的矿浆量，可避免事故排放矿浆直接排入厂区外，事故池中矿浆经磁选后尾矿浆再被打入浓密池内。因此，在非事故状态下也不会对地表水产生污染影响。

#### 5.2.2.2地下水环境影响分析

经分析预测结果表明，项目实施后，不会对项目及周边地下水产生明显污染影响。

### 5.2.3声环境影响分析

该项目投入使用后，噪声污染主要来源于生产设备噪声，源强70-100dB(A)，，经预测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)。

### 5.2.4固体废物环境影响分析

本项目产生的一般固体废物主要包括废石、尾矿砂、泥饼、除尘器收集的除尘灰、生活垃圾。

（1）一般固体废弃物

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、矿石成分及选矿废水分析，尾矿砂、废石、泥饼、沉淀池底泥属于第Ⅰ类一般固体废物。本项目尾矿砂主要成分为SiO2和Fe等元素，不含有毒有害物质，尾矿砂、废石、布袋除尘器收集的除尘灰外售建材厂综合利用；沉淀池底泥和泥饼外运造地铺路；生活垃圾袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。

本项目建成后各固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

## 5.2.5生态环境影响评价

本项目利用废弃铁选厂旧址，项目占地为选厂部分，不占用尾矿库。

通过现场踏勘，项目所在地植被以灌木和草本为主。木本植物主要为杨树、梨树、苹果树等；主要农作物有小麦、玉米和花生。评价区主要植被为灌草、小树苗，植被覆盖率小于30%。由于人为活动，该地区的野生动物很少。

原废弃铁选厂尾矿库占地面积为1000m2，为地下尾矿库，目前已全部回填完毕。

#### 5.2.6.2生态环境影响分析

本项目生态评价区包括整个厂区，总占地面积为6604.3m2。

（1）地貌景观变化及植被影响分析

本项目选厂所在地为建设用地，铁选厂将在建设用地上建成新的工业建筑，并对厂区道路外进行硬化，不能硬化的地面进行绿化。建成后裸露地面减少，相比建成前，绿化面积有所增加。

故项目建成后，生态环境将有很大的改善。

（2）土地利用类型变化分析

项目建成前为工业用地，建成后用地性质不变，占地仍以工业用地为主，闲置区及原尾矿库将进行硬化或绿化，故土地总利用率有所提高，植被覆盖率略有增加，局部生态环境将有所改善。

（3）水土流失影响分析

针对项目所在区域特点，提出本项目水土保持防护措施，防治措施主要包括工程措施和植物措施：

A、工程措施

在选厂厂内运输道路做水泥混凝土路面，路边设置混凝土排水沟，设计纵坡为场地自然坡度，梯形截面，防止运输车辆碾压造成颗粒物和雨水冲刷路面造成水土流失。

B、植物措施

生活办公区：在生活办公区设计绿篱绿化带，选择当地适生、易管理的乡土常绿叶树种。

在生产区、原料库、成品库四周围栽植灌木，株距1m，每坑2株，小穴整地，穴径0.3m，深0.3m。

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废气防治措施可行性分析

（1）有组织废气治理措施可行性分析

本项目在矿石破碎、筛分及中转过程中会产生大量颗粒物，根据生产设备的分布情况，设置1套脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘器处理后由20m高排气筒排放。

生产车间内主要产尘节点为颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓。颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓均设置集气罩和集尘管道，经收集的废气通过管道引入一套脉冲布袋除尘器，除尘风机风量60000m3/h，废气净化后经20m高排气筒排放。

布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。本项目使用布袋除尘器由多气室组成，每个气室又有多个滤袋，具有在线清灰的特点。正常工作时，含尘气体从除尘器的底部进入，且均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体流经滤袋时，粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制自动连续进行。它的特点是采用分室轮流进行清灰，即当某一室进喷吹清灰时过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬，同时运行平稳。布袋除尘器是各类企业常用的环保设备之一，可适应各种含尘废气的治理，除尘效率高，操作弹性大，结构简单。本项目布袋过滤除尘器除尘效率达99.9%。

处理后，粉尘排放速率为0.178 kg/h，排放浓度为2.969mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5中规定的选矿厂各工艺污染物特别排放限值，即10mg/m3。

本工程有组织排放废气采取布袋除尘器除尘措施简单经济，且效果较好，因此措施可行。

（2）无组织废气治理措施可行性分析

本项目无组织排放颗粒物主要为车间未收集颗粒物、原料、固废及成品卸车、储存、转运过程中产生的颗粒物，成品装车、储存、转运过程中产生的颗粒物，砂石料装车、储存、转运过程中产生的颗粒物。库房设置围挡，库房及车间内留有装卸场地及车辆行驶道路，皮带建设封闭廊道。另外在原料库、成品砂库、铁精粉库、尾矿砂库设置喷雾抑尘装置，定期向料堆喷水，并在原料卸车过程中增加喷淋次数；受料仓的入料口封闭，并设置喷雾抑尘装置，在投料过程中进行喷雾抑尘。车间设置喷雾抑尘装置，车间未收集颗粒物通过采取洒水抑尘等措施降低粉尘无组织排放浓度。

喷雾抑尘是目前常用的无组织粉尘治理措施，抑尘效果明显，无组织粉尘排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中粉尘无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，措施可行。

## 6.2废水防治措施可行性分析

（1）生产废水治理措施可行性论证

铁矿石加工过程中将产生大量选矿废水，生产捞砂工序产生的含尾矿浆废水经脱水筛脱水后，排入脱泥罐处理，尾矿水在池内沉淀后，上清液排入清水池，全部通过管道送生产工序循环使用，故生产中产生的废水全部回用于生产，不外排。

根据《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017），选矿废水通常伴随尾矿产出。根据企业选矿工艺特点，对选矿废水处理后回用至选矿生产，回用废水的水质不应影响精矿的主要技术指标。本项目生产用水工序主要为球磨和磁选，主要用于输送矿浆，对水质没有特殊要求。尾矿浆中污染物主要为SS，尾矿砂在2个脱泥罐中可以得到充分的沉淀，其出水SS浓度可降到30mg/L以下，COD浓度可降到60mg/L以下，满足《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）中选矿（单一磁选工艺）回用水水质标准中SS≤30mg/L、COD≤70mg/L的要求。因此，由脱泥罐排入清水池的出水完全可以满足生产过程球磨和磁选工序对水质的要求。

（2）生活污水治理措施可行性论证

生活污水主要为职工盥洗废水，直接泼洒抑尘，不外排。

（3）洗车废水治理措施可行性论证

项目成品库进出口设置洗车平台清洗运输车辆，洗车平台四周设置防溢座，洗车过程中产生的废水经废水导流渠流入沉淀池内，经沉淀后的洗车废水流入清水池内，循环使用，不外排，各池体做好严格防渗，措施可行。

## 6.3噪声治理措施可行性分析

由工程分析可知，本项目噪声污染源主要为各生产工序设备运行过程中产生的机械噪声。噪声治理措施一般从控制噪声源、控制传播途径和保护接受者三方面考虑，并将三者统一起来。本项目对噪声的控制首先从声源上着手，选用低噪声设备，对产噪设备加装减振垫；其次是控制噪声传播途径，主要生产设备位于各封闭彩钢车间内。

厂房隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。本项目主要产噪设备均布置在车间内，项目生产车间墙体采用单层彩钢结构，隔声量可达到10dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。建设项目通过对噪声设备采取相应基础减振、安装消声器、安装软连接等措施，可降噪10~15dB（A）。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减。类比其它同类企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。另外，由声环境影响预测的结果可知，采取上述措施后，项目各侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

另外，根据现场踏勘可知，该铁选厂生产区周围200m内分布有2处敏感点：项目边界东侧150m处散户居民、西侧100m处学校。经过距离的衰减后经预测，各敏感点处噪声预测值为均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，措施可行。

## 6.4固体废物治理措施可行性分析

本项目产生的固体废物分为一般固体废弃物和生活垃圾。

（1）一般固体废弃物

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）、矿石全成分分析及选矿废水分析，本项目尾矿砂属于第Ⅰ类一般固体废物，主要成分为SiO2和Fe等元素，不含有毒有害物质，故尾矿砂可外售建材厂综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰通过出口处的收尘袋或收尘箱进行收集，收集后外售建材厂综合利用；泥饼用于填坑铺路。

（2）生活垃圾

生活垃圾袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。

## 6.5 防渗治理措施可行性论证

根据建设项目所在区域水文地质条件和建设项目各污染源类型及分布情况，参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，评价提出在建设项目区域内采取分区防渗措施，避免厂区项目区域内各类废水和污染物对地下水的污染。

建设项目根据各装置区及生产单元可能泄漏至地面污染物的性质、种类、浓度不同，将生产区域划分为非污染防渗区、一般污染防渗区，分别进行不同等级和要求的防渗措施。建设项目防渗分区如下：

一般污染防治区：生产车间、原料库、成品砂库、铁精粉库、尾矿砂库地面采用防渗混凝土结构，厚度为20cm，渗透系数小于10-7cm/s。脱泥罐、生产区清水池、事故池、车辆清洗沉淀池和清水池底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数小于1×10-7cm/s。

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均采取了相应的防渗措施，这些措施工艺成熟，防渗层的渗透系数小于1×10-7cm/s，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，措施可行。

## 6.6 生态治理措施可行性论证

本项目针对尾矿库存在的问题，对现有工程尾矿库进行覆土绿化和生态恢复：现有尾矿库为平地型尾矿库，未进行覆土绿化，改建后厂区占地不涉及现有工程尾矿库占地。现有工程尾矿库坝高为0.8m，初期坝外坡稳定性不足，沿坝顶外坡顶线向下对坝外坡进行削坡，坡比控制在1:2，坝体采用分层碾压堆筑，每层厚度200-300mm，密实度达到95%以上，用8吨压路机半轮作业，不少于8遍，以增大坝体自身稳定性,；为防止沟内汇水及库内雨水径流对坝体的冲刷，在库区修建截水沟，使沟内产生的地表径流通过截水沟排出；沉积滩用推土机或铲车将库内干滩修整平整，然后在上部覆盖600mm厚的黄土，并种植适宜当地生长的农作物，尾矿库顶部做成外高内低，带挡水坎的农田，可有效解决尾矿库由于土层破坏，土壤团粒结构丧失，而无法持水保肥的问题；尾矿库覆土厚度应达到农业复垦0.8m的要求。

尾矿库初期生态恢复：一方面选择耐寒、抗旱、生命力强的树种（刺槐、洋槐、棉槐等）对尾矿库边坡进行绿化，进行生态防护，防止边坡水土流失；另一方面，由于尾矿库中尾矿砂为低肥力矿砂，松散、通透性强，矿物元素相对丰富，但缺乏植物生长所需的土壤，通过覆盖土质较好的黄土对尾矿砂表面进行覆土、平整、造地，晾晒一年，进行自然生态恢复、地力恢复以及土壤熟化。

农作物复垦：对晾晒一年后的尾矿库土地进行农作物耕种，初期选择速生、再生能力强，易繁殖、固氮能力强的当地优势乡土植物（玉米、大豆等），进行人工抚育，包括浇水、施肥、除病虫害、补种等，根据类比同类项目，复垦后的土地基本可以达到农用地标准，但复垦后土地熟化程度还较低，土壤有机这等农作物生长所需养分含量少，保水、保墒能力较差。因此在复垦后第二年选择果粮间作的方法，在复垦后尾矿库表面及边坡种植栗树苗，并根据当地种植习惯，在栗树苗空隙处穿插种植玉米等农作物，进行果粮间作。栗树是当地优势树种，经济、生态效益明显，且可以吸收尾矿砂中矿物质使果实营养成分更高。果粮间作的复合农林模式对土壤熟化、农作物成活率以及农田复合系统生态效益起了促进作用，提高了土地生产力，使复垦的土地可达到当地耕地水平，措施可行。

项目改建成生态环境将有很大的改善。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

## 7.1 经济效益分析

根据对本项目的投资以及政府补贴收入计算后得出：本项目总投资为2000万元，主要用于设备购置、厂房建设、设备安装、安全设施、消防设施等，项目实施后，年销售利润约479万元；经核算，本项目经济技术指标见表 7.1-1。

表7.1-1      本项目经济技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 2000 |
| 2 | 税后利润 | 万元/年 | 479 |
| 3 | 投资回收期(不含建设期) | 年 | 6.5 |

表7.1-2      环保投资估算一览表

| 序号 | 项 目 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘系统 | 30 | 1套布袋除尘系统 |
| 2 | 喷雾抑尘系统 | 10 | 喷雾抑尘管网、皮带廊道等 |
| 3 | 封闭皮带通廊系统 |  |  |
| 4 | 生产废水回用系统 | 40 | 脱泥罐、清水池、压滤机、洗车平台等 |
| 5 | 洗车平台 |  |  |
| 6 | 降噪措施 | 9 | 隔声、隔声罩、减震垫等 |
| 7 | 固废处置 | 3 | 生活垃圾处置等 |
| 8 | 厂区防渗措施 | 15 |  |
| 9 | 厂区硬化及绿化 | 20 |  |
| 10 | 尾矿库生态治理 | 20 | 生态治理 |
| 合计 | 147 |  |

## 7.2 环境效益分析

拟建项目采用了国内较为先进的生产工艺，同时采取了完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。根据环境空气影响分析结果，项目的实施对周围大气环境质量影响较小，不会改变当地环境空气质量功能；项目生产用水循环使用，生活废水用于绿化抑尘等，无废水外排；各池体、生产车间、成品库均采取了严格的防腐防渗措施，不会对地下水产生明显影响；噪声污染源采取了有效的隔声降噪措施；生产过程中产生的固体废物采取回收综合利用的方式进行处理，生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点统一处理，不会造成环境污染。

综合分析，采取上述环保措施后环境效益明显。

## 7.3 社会效益分析

本项目社会效益主要体现在以下几方面：

（1）该建设项目具有显著的经济效益，企业盈利的提高可以增加地方财政收入，促进地方经济的发展。

（2）企业劳动定员30人，可以为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民的收入，项目的建设有利于社会的稳定。

综上所述，项目的建设具有较为明显的社会效益。

## 7.4 结论

通过以上分析可以看出，本工程的实施具有明显的经济效益和社会效益，工程采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

# 8环境管理与监测计划

为加强建设项目的环境管理，加大企业环境监测力度，严格控制污染物排放总量，有效地保护生态环境，执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度；为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂的环境管理和环境监测计划。

## 8.1 施工期环境管理

为加强施工现场管理，防治施工扬尘污染和施工噪声污染，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

⑴项目筹建处应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理调理和施工操作规范，结合项目的特点，制定施工环境管理调理，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对防污和治污的执行情况；

③参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

⑵施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与建设单位环保人员一同制定工程施工环境管理条例；

③定期检查施工工程中环境管理条例设施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

为减小施工期对环境的影响，环评要求设置专人对施工期进行环境管理，施工期环境管理一览表，见表8.1-1。

表8.1-1        施工期环境管理一览表

| 污染物 | 防治或控制措施 | 环境管理 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 扬 尘 | 1.加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度；2.建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；3.施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；4.材料运输过程中加盖苫布，防止物料洒落。5.对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施；6.施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平台；7.施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标重要依据；8.建筑工地要达到《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）标准要求，防止扬尘污染。 | 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作 | 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查 |
| 施工噪声 | 1.合理安排施工时间，尽量避免同时使用大量动力机械设备； 2.施工单位开工15日前，携带施工资料等到所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 3.建设招投标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的考虑内容； 4.合理安排施工场地； 5.合理选择运输路线，尽量避开沿途的环境敏感点。 | - | 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查 |
| 建筑 垃圾 | 建筑垃圾多余弃土及时清运，不得长期堆存，作到随有随清，车辆用毡布遮盖，防治撒落。 | 渣土清运至指定地点填埋 |  |
| 防渗工程 | 原料库、成品库、生产车间地面，脱泥罐、清水池、事故池、车辆清洗沉淀池和清水池池底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数小于1×10-7 cm/s。 排水沟、集水沟槽均为混凝土结构，防渗层渗透系数小于10-7cm/s | - |  |

## 8.2 运营期环境管理

8.2.1 机构组成

该项目的环境保护工作由环保科负责，其职责是贯彻执行环保方针、政策，制定、实施环保工作计划、规划，审查、监督建设项目的“三同时”工作，组织公司环保工作的实施、验收及考核，监督“三废”的达标排放，负责污染事故的调查和处理，编制环保统计及环保考核等报告。公司配有环保工作人员2人，担任管理、兼职环保工作。

8.2.2 机构职责

环保管理机构职责如下：

⑴贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；

⑵建立完善的本厂环境保护管理制度，经常监督检查各部门执行环保法规情况；

⑶编制并组织实施环境保护规划和计划；

⑷搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

⑸加强全厂的环境监测工作，建立环境监控档案；

⑹建立环境保护台账，记录各环保措施及设施运行维护等情况；

⑺推广应用环保新技术、经验，实行清洁生产，保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保公司污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

8.2.3 项目污染物排放清单

本项目建成后，主要污染物排放量统计情况见表8.2-1。

表8.2-1   主要污染物排放清单

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铁精粉生产线 | 本项目主要建设破碎车间、球磨车间、沉淀池等相关的配套设施，采用湿磨磁选工艺，年处理铁矿石能力为100万吨，年产品位66%铁精粉25万吨。 |
| 产品及产能 |
| 产品名称 | 产量 | 计量单位 | 设计年生产的时间（h） | 其他 |
| 铁精粉 | 25万吨 | t/a | 7920 | 年处理100万吨铁矿石 |
| 类别 | 工程组成 | 原辅材料组分 | 污染物 | 环保措施 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 | 管理要求 |
| 废气 | 破碎、筛分、中转 | 铁矿石 | 有组织排放颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+20m高排气筒 | 1485t/a | 2.969mg/m3 | 1.411t/a | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5、表7中限值 | 建立除尘器运行台帐，加强维护，保证除尘器正常运行。 |
|  |  |  | 无组织排放颗粒物 | 库房围挡+喷雾抑尘 | —— | ≤1.0mg/m3 | 8.759t/a |  | 不进出车辆时，门窗关闭；喷雾抑尘装置正常运行。 |
| 废水 | 球磨、磁选 | 铁矿石 | SS、Fe等 | 含尾矿浆废水排入脱泥罐，上清液排入清水池，回用于生产工序不外排 | 130.4万m3/a | / | 0t/a | / | 对设备、管道、阀门加强维护，及时检修。 |
|  | 洗车 | 水 | SS等 | 沉淀池沉淀后循环利用 | / | / | 0t/a | / | 所有离开厂区的物料运输车辆必须经洗车平台清洗。 |
| 固废 | 磁选 | 铁矿石 | 除尘灰 | 外售建材厂综合利用 | 1483.515t/a | / | 0t/a | / | 建立管理台账，详细记录产生量及外卖量，并妥善保管台账。 |
|  |  |  | 尾矿砂 | 外售建材厂综合利用 | 370690t/a | / | 0t/a | / |  |
|  |  |  | 成品砂 | 外售建材厂综合利用 | 349825t/a | / | 0t/a |  |  |
|  |  |  | 泥饼 | 填坑铺路 | 28000t/a | / | 0t/a | / |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门指定垃圾处理点统一处理 | 4.95t/a | / | 0t/a | / | 垃圾分类放入设置的废弃袋或垃圾桶内，及时交环卫部门处理，日产日清。 |
| 防渗 | 原料库、成品库、尾砂库、生产车间地面，脱泥罐、清水池、车辆清洗沉淀池和清水池池底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数小于10-7 cm/s |
|  | 排水沟、集水沟槽均为混凝土结构，防渗层渗透系数小于10-7cm/s |
| 绿化、硬化 | 厂区内地面进行硬化或绿化，无裸露地面 |
| 尾矿库 | 原尾矿库覆土后进行生态修复，经过三年左右使复垦的土地达到当地耕地产量水平 |
| 环境管理 | 设置专职环保管理人员，建立企业环境管理制度，建立环保设施运行台帐，落实环境污染报告制度、环保事故管理制度。 |

8.2.4 建设单位公开信息内容

表8.2-2      建设单位公开信息内容一览表

| 序号 | 公开信息 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| 2 | 排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量 |
| 3 | 污染防治设施 | 污染防治设施的建设和运行情况 |
| 4 | 环保手续 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |

8.2.5 排污口规范化

按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求，并参考其它相关规定，提出以下废气排放口规范化建设要求：

（1）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。

（2）采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。

（3）废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

## 8.3 污染源监测

根据项目的建设情况，运营期应组织实施污染源监测计划。污染源监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质环境监测单位进行，监测内容以环境空气、声环境、地下水环境为主，监测点一般布设在项目废气处理装置排气筒，厂界处，地下水流向上游、项目厂区、下游处，运营期该公司污染源监测计划见表8.3-1。

表8.3-1         运营期污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测地点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放 | 颗粒物 | 厂界 | 半年一次 |
|  | 破碎、筛分、中转等 | 颗粒物 | 排气筒 | 半年一次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 厂界1m处 | 每季度一次 |
| 废水 | 地下水 | pH、铁、硫化物、铜、铅、锌、镉、汞、六价铬、硫酸盐、硝酸盐氮 | 厂区上游 厂区 厂区下游 | 每年枯水期一次 |

## 8.4 建设项目竣工环保验收内容

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设完成后，应对环境保护设施进行验收。环境保护“三同时”验收内容见表8.4-1。

表8.4-1  建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 污染源 | 治理措施 | 治理对象 | 数量 | 处理能力 | 处理效率 | 处理效果 | 标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颚式破碎机 | 经集气罩收集后送入脉冲式布袋除尘器处理+20m排气筒 | 颗粒物 | 1套 | 60000 m3/h | 99.9% | ≤20mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5中相关标准 | 30 |
|  | 筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆锥破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锤式破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中转仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入料仓 | 投料过程 | 入料口封闭 |  | / | / | / | ≤1mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中相关标准 | 10 |
|  | 原料库 | 原料卸车、储存、转运过程 | 库房封闭+喷雾抑尘，每个库房设置一套喷雾抑尘装置。 |  | / | / | / |  |  |  |
|  | 铁精粉库 | 铁粉装车、储存、转运过程 |  |  | / | / | / |  |  |  |
|  | 尾砂库 | 尾砂装车、储存、转运过程 |  |  | / | / | / |  |  |  |
|  | 成品砂库 | 成品砂装车、储存、转运过程 |  |  | / | / | / |  |  |  |
|  | 车辆运输 | 运输物料的车辆车斗采用苫布苫盖，厂区地面全部硬化，洒水抑尘、保持清洁；设置洗车平台。 | 颗粒物 | / | / | / | ≤1mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中相关标准 |  |
|  | 皮带运输 | 封闭皮带通廊 |  | / | / | / |  |  |  |
| 废水 | 球磨磁选废水 | 砂水分离后排入脱泥罐（直径6m，高7.5m，位于厂区西侧）内，上清液排入清水池（体积1500m3，27m×24m×2.4m，位于厂区西侧、脱泥罐北侧） | SS | 各1座 | / | / | 全部循环利用，不外排 | / | 40 |
|  | 洗车废水 | 废水流入沉淀池（2m×2m×2.5m），经沉淀后上清液流入清水池（2m×2m×2.5m）内，循环使用。 |  | 各1座 | / | / |  | / |  |
|  | 职工生活 | 产生量小，水质简单，直接泼洒抑尘。 | COD、SS | / | / | / | 泼洒抑尘不外排 | / | / |
| 噪声 | 颚式破碎机、锤式破碎机、皮带输送机、球磨机、磁选机、高频筛、振动筛、泵类、风机等 | 各设备置于封闭车间内，基础减震，风机安装隔声罩、泵类设置软连接等 | 噪声 | / | / | 综合降噪20~30dB(A) | 昼间≤60dB(A)；夜间≤50 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 | 9 |
| 固废 | 除尘器 | 外售建材厂综合利用 | 除尘灰 | / | / | / | 妥善处置 | / | 3 |
|  | 生产过程 | 外售建材厂综合利用 | 尾矿砂 | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 外售建材厂综合利用 | 成品砂 | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 填坑铺路 | 泥饼 | / | / | / |  | / |  |
|  | 职工生活 | 袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理 | 生活垃圾 | / | / | / |  | / |  |
| 防渗 | 原料库、成品库、尾砂库、生产车间地面，脱泥罐、清水池、车辆清洗沉淀池和清水池池底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数小于1×10-7 cm/s | 15 |
| 绿化、硬化 | 厂区内地面进行硬化或绿化，无裸露地面 | 20 |
| 环境管理 | 设置专职环保管理人员，建立企业环境管理制度，建立环保设施运行台帐，落实环境污染报告制度、环保事故管理制度。 | / |
| 尾矿库 | 原尾矿库覆土后进行生态修复，经过三年左右使复垦的土地达到当地耕地产量水平 | 20 |
| 合计 | 占总投资的7.35% | 147 |

# 9结论与建议

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

1、项目概述

（1）项目名称：滦平县旺财矿业有限责任公司偏道子铁选厂技改项目。

（2）建设地点：项目位于滦平县张百湾镇偏道子村，中心地理坐标为：东经：117 °38'3.17"，北纬：40 °57'33.93"。

（3）建设单位：滦平县旺财矿业有限责任公司。

（4）建设性质：改建。

（5）建设规模：设计年处理原矿量100万吨。

（6）工程投资：工程总投资为2000万元，其中环保投资为147万元。

（7）产品方案：年产25万吨铁精粉。

（8）劳动定员及工作制度：劳动定员30人，年工作330天，每日2班，每班12小时。

（9）占地面积：6604.3m2。

2、项目选址

①本项目为选矿项目，周边无自然保护区、重要水源保护区等环境敏感区域，选址不在滦平县生态保护红线区域内；

②项目施工生产过程中经采取各项污染防治措施后，根据预测结果分析，污染物预计能达标排放，项目对周围环境影响小；

③本项目无需设置大气环境防护距离，装卸场地卫生防护距离为50m，距离卫生防护距离最近的保护目标为项目西侧的偏道子小学，偏道子小学距卫生防护距离最近距离为70m，满足卫生防护距离要求。

3、产业政策

本项目工程内容和工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发改委令第21号)鼓励类、限制类或淘汰类项目，亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发〔2015) 7号)限制类或淘汰类项目，属允许类建设项目；项目生产规模和回采率符合国家及地方相关产业政策的要求。

4、项目衔接

（1）给排水：本项目生产用水引自滦河水；生活用水由厂区自备井提供，项目总用水量为1612.2m3/d(483660m3/a)，其中新鲜水用量为70.2m3/d(21060m3/a)，循环水用量为1542m3/d(462600m3/a)。

项目生产废水循环使用不外排；职工生活污水产生量以生活用水量的80%计，则职工生活污水量为0.96m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；喷雾抑尘用水全部蒸发损耗或混于物料中，不外排；因此项目无外排废水。

（2）供电：项目用电由当地变电站提供，厂区有一座880kv变压器。

（3）供热：本项目生产车间不需要供暖，办公室采用空调供暖。

### 9.1.2环境质量现状

环境空气质量：根据2017年承德市空气质量年均值监测结果，六项污染物中存在不达标情况，因此判定项目所在区域为不达标区域。

地表水环境质量：监测期间，项目南侧滦河监测点断面各监测因子标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

声环境质量：各监测点噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，说明该区域内声环境质量现状良好。

土壤环境质量：由土壤环境质量现状评价结果可知，各监测点位中的污染物含量均满足相应标准要求。

### 9.1.3污染物产排情况及防治措施

1、废气

本项目运营期废气污染源主要包括有组织排放：源水泥仓外排废气、尾砂仓外排废气以及搅拌机外排废气；无组织排放源：回风井废气(主要来自凿岩钻孔粉尘，爆破过程产生的粉尘和爆破废气，井下放矿、装载运输产生的扬尘)、工业场地扬尘(包括废石临时堆场产生的扬尘、矿石废石转运装卸过程产生的扬尘)以及矿石地面运输过程产生的扬尘。

一、有组织排放废气

本项目在矿石破碎、筛分及中转过程中会产生大量颗粒物，根据生产设备的分布情况，拟配套设置1套脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘器处理后由20m高排气筒排放。

生产车间内主要产尘节点为颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓。颚破机、圆锥破碎机、锤破机、振动筛、中转仓均设置集气罩和集尘管道，经收集的废气通过管道引入一套脉冲布袋除尘器，除尘风机风量60000m3/h，废气净化后经20m高排气筒排放。本项目集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99.9%，排放量为1.411t/a，排放浓度2.969mg/m3。

二、无组织排放废气

本项目无组织排放颗粒物主要为车间未收集颗粒物、原料、固废及成品卸车、储存、转运过程中产生的颗粒物，成品装车、储存、转运过程中产生的颗粒物，砂石料装车、储存、转运过程中产生的颗粒物。库房设置围挡，库房及车间内留有装卸场地及车辆行驶道路，皮带建设封闭廊道。另外在原料库、成品砂库、铁精粉库、尾矿砂库设置喷雾抑尘装置，定期向料堆喷水，并在原料卸车过程中增加喷淋次数；受料仓的入料口封闭，并设置喷雾抑尘装置，在投料过程中进行喷雾抑尘。

车间设置喷雾抑尘装置，车间未收集颗粒物产生量为74.25t/a，通过采取洒水抑尘等措施，粉尘降尘率为90%，则粉尘产生量为7.4t/a。

2、废水

项目生产废水循环使用不外排；职工生活污水产生量以生活用水量的80%计，则职工生活污水量为0.96m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；喷雾抑尘用水全部蒸发损耗或混于物料中，不外排；因此项目无外排废水。

3、噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、振动筛、高频筛、皮带机、水泵、风机等生产设备运行产生的噪声，噪声源强为70~100dB(A)。

对于固定声源，项目设备选用低噪声设备，各种设备均置于封闭车间内，生产设备基础加装减震垫，可降噪10dB(A)，各设备置于封闭的单层彩钢结构生产车间内，可降噪10dB(A)，泵类设置软连接；对于运输车辆等流动声源，由于噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机主要在库房和生产车间内装卸运送物料，装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。采取上述隔声降噪措施后，可综合降噪20dB(A)以上，项目噪声可达标排放。

4、固体废物

本项目产生的一般固体废物主要包括废石、尾矿砂、泥饼、除尘器收集的除尘灰、生活垃圾。

（1）一般固体废弃物

①成品砂、尾矿砂、泥饼：根据物料平衡计算，成品砂产生量为349825t/a，尾矿砂产生量为370690t/a，泥饼产生量为28000t/a，均为第I类一般工业固废，尾矿砂、成品砂暂存于料库，定期外售至建材厂综合利用，泥饼外运造地铺路。

②布袋除尘器收集的除尘灰产生量为1483.515t/a，集中收集后外售至建材厂。

（2）生活垃圾

职工生活过程中产生生活垃圾，生活垃圾主要是废纸、果皮等，按每人每天产生0.5kg计算，产生量为4.95t/a，袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。

### 9.1.4总量控制

本项目污染物总量根据标准核算总量为SO2 0t/a；NOX：0t/a；粉尘：9.504t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；工业固体废物：0t/a。

### 9.1.5公众参与调查

本项目进行两次信息公开并发放公众参与调查表，通过对不同年龄段、不同性别、不同文化层次、不同职业的群众进行调查，调查结果表明企业只要按环保要求，加强污染治理力度，严格落实建设项目环保“三同时”制度，做到污染物达标排放，并且项目建设可以推动当地经济发展，公众认可该项目的建设。

### 9.1.6环境影响经济损益分析结论

通过本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。

### 9.1.7环境管理与监控计划结论

（1）企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，严格执行“三同时”制度，污染治理设施的管理制度、排污口规范化设置，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（2）本项目主要在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

### 9.1.8 工程可行性结论

项目符合国家有关的产业政策，厂址选择合理。生产工艺中主要污染源采用的防治措施可行，污染物达标排放，对周围环境影响较小。只要切实落实工程环保实施方案，并做到“三同时”，同时加强环境管理，从环境保护角度考虑，该项目可行。

## 9.2 建议

为确保各类污染物的达标排放及各项环保设施的稳定运行，最大限度地减少污染物的外排量，保护环境，本评价提出如下建议：

（1）加强设备日常管理与维护，确保环保设施正常运行，污染物达标排放；

（2）加强固体废物日常管理。

# Text boxes

精粉带走水分5

5

40

1200

60

成品

铁粉池

磁选

球磨

1140

35

1560

400

捞砂机

尾矿砂带走水分25

1595

1560

1570

脱泥罐

脱泥罐

脱水筛

10

20

泥饼带走水分27

17

蒸发3.0

新鲜水

70.2

压缩间

1543

清水池

7.0

7.0

0.24

喷雾抑尘

1.2

0.96

绿化抑尘

职工生活（-0.24）

1.0

1.0

3.0

4.0

2.0

清水池

沉淀池

车辆冲洗

2.0

图3.2-1给排水平衡图

矿石

给料机

颚式破碎机

G1、N1

G3、N3

>3cm

G2、N2

<3cm

中碎

1#振动筛

G5、N2

G6、N4

G4、N4

1#细碎

>0.6cm

成品砂

2#细碎

N5

2#振动筛

毛石

干磁选

矿石

G7

<0.6cm

中仓

N6

球磨

水

粗

N8

清水池

磨头筛

上清液

尾矿浆

渣浆泵

砂子

捞砂机

沉淀物

脱泥罐

水

N7

一级磁选

尾矿浆

沉淀物

压滤机

N8

高频筛

水

脱泥罐

脱水筛

尾矿砂

尾矿浆

N7

二级磁选

料库

水

尾矿浆

N7

三级磁选

水

尾矿浆

铁粉池

成品库

图例：G--废气，W--废水，N--噪声，S--固体废物